建设项目环境影响报告表

项目名称：  内蒙古恒胜测试科技有限公司实验室建设项目

建设单位(盖章):     内蒙古恒胜测试科技有限公司

编制日期：2019年12月

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地址——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

建设项目基本情况

| 项目名称 | 内蒙古恒胜测试科技有限公司实验室建设项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 内蒙古恒胜测试科技有限公司 |
| 法人代表 | 马玉平 | 联系人 | 莘富娜 |
| 通讯地址 | 内蒙古自治区包头市稀土开发区青工南路14号中地寅岗建设集团有限公司办公楼2层 |
| 联系电话 | 13848211081 | 传真 |  | 邮政编码 | 014060 |
| 建设地点 | 内蒙古自治区包头市稀土开发区青工南路14号中地寅岗建设集团有限公司办公楼2层 |
| 立项审批部门 |  | 批准文号 |  |
| 建设性质 | 新建□√ 改扩建□技改□ | 行业类别 及代码 | 环境保护监测 M7461 |
| 占地面积 （平方米） | 1200 | 绿化面积 （平方米） | — |
| 总投资 （万元） | 500 | 其中： 环保投资 （万元） | 48.9 | 环保投资占总投资比例 | 9.78% |
| 评价经费 （万元） |  | 预期投产日期 | 2020年2月 |
| 工程内容及规模： 1、项目由来 内蒙古恒胜测试科技有限公司成立于2014年10月24日，经营范围主要包括环境、职业卫生、食品检测及清洁生产、节能、计量、认证等技术服务。为便捷、优质的进行环境检测及技术服务，公司决定投资500万元建设内蒙古恒胜测试科技有限公司实验室建设项目。实验室建设地点位于内蒙古自治区包头市稀土开发区青工南路14号中地寅岗建设集团有限公司办公楼2层，场地为租用，房屋产权归中地寅岗建设集团有限公司所有。 根据《中华人民共和国环境影响评价法（修订）》（2018年12月29日）、《建设项目环境保护管理条例（修订）》（2017年10月1日）等有关环保法律、法规的要求，该项目需进行环境影响评价。按照《建设项目环境影响评价分类管理名录（修订）》（2018年4月28日），本项目为第三十七项 研究和试验发展中的107项 专业实验室，应当编制环境影响报告表。为此，内蒙古恒胜测试科技有限公司于2019年10月31日委托北京中企环能科技有限公司承担内蒙古恒胜测试科技有限公司实验室建设项目的环境影响评价工作。接受委托后，评价单位组织技术人员对项目场地进行了详细踏勘，搜集了与工程有关的技术资料，依据国家有关环保法律法规和环评技术规范要求，编制了本项目的环境影响报告表。 2、编制依据 （1）法律法规及规范性文件 ① 《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日）； ② 《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年12月29日修正）； ③ 《中华人民共和国水污染防治法》（2018年1月1日修正）； ④ 《中华人民共和国大气污染防治法》（2018年10月26日修正）； ⑤ 《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（2018年12月29日修正）； ⑥ 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2015年4月24日修正）； ⑦ 《建设项目环境影响评价分类管理名录》，环境保护部令第44号，2017年9月1日； ⑧ 《关于修改〈建设项目环境影响评价分类管理名录〉部分内容的决定》，生态环境部令第1号，2018年4月28日； ⑨ 《建设项目环境保护管理条例（修订）》，国务院682号令，2017年10月1日。 （2）部委规章及规范性文件 ① 《打赢蓝天保卫战三年行动计划》，国发﹝2018﹞22号，2018年6月27日； ② 《国务院关于落实科学发展观加强环境保护的决定》，国发﹝2005﹞39号，2005年12月3日； ③ 《国务院关于加强环境保护重点工作的意见》，国发﹝2011﹞35号，2011年10月17日； ④ 《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》，环保部﹝2013﹞第31号，2013年5月24日。 （3）地方法律及规范性文件 ① 《内蒙古自治区实施〈中华人民共和国环境影响评价法〉办法》，2018年12月6日修正； ② 《内蒙古自治区环境保护条例》，2018年12月6日修正； ③ 《内蒙古自治区党委、政府关于落实科学发展观加强环境保护的决定》，2007年1月19日； ④ 《内蒙古自治区打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案》，2018年10月24日。 ⑤ 《包头市打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案》，2018年12月5日。 （4）环境保护技术规范 ① 《环境影响评价技术导则 总纲》（HJ T2.1-2016）； ② 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）； ③ 《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ 2.3-2018）； ④ 《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）； ⑤ 《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）； ⑥ 《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964-2018）； ⑦ 《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）。 3、项目概况 实验室项目基本概况见表1。 表1 工程概况一览表 名称 内容 项目名称 内蒙古恒胜测试科技有限公司实验室建设项目 建设地点 内蒙古自治区包头市稀土开发区青工南路14号中地寅岗建设集团有限公司办公楼2层 建设单位 内蒙古恒胜测试科技有限公司 建设性质 新建 建设内容 建设规模为总建筑面积1200m2的实验室业务科室，微生物室（食品）、样品室、天平室、感官室、理化室、小仪器室、水房、理化前处理室（食品）、普通药品室、有毒药品室、原吸原荧室、消化室（食品）、气液相室（食品）、有机前处理室（食品）、办公室、经理室、档案室、嗅辨室、恒温恒湿室、天平室、小仪器室、样品室、小理化室、土壤前处理室、大理化室、危废暂存间、原子吸收室、微生物室（环境）、消化室（环境）、有机前处理室（环境）、无机前处理室（环境）、测油仪室、气液相室（环境）等 投资总额 总投资500万元，其中环保投资48.9万元，占总投资比例为9.78% 建设周期 建设工期为3个月，预期投产日期2020年2月 平面布置 本项目租用中地寅岗建设集团有限公司办公楼2层，平面布置呈倒置“L”型，北侧由西向东依次布置微生物室（食品）、样品室、天平室、普通药品室、有毒药品室、感官室、原吸原荧室、消化室（食品）、理化室、气液相室（食品）、有机前处理室（食品）、小仪器室、水房、卫生间；西侧由北向南依次为办公室、经理室、档案室、嗅辨室、恒温恒湿室、天平室、小仪器室、样品室、小理化室、土壤前处理室、大理化室、危废暂存间、原子吸收室、微生物室（环境）、消化室（环境）、有机前处理室（环境）、无机前处理室（环境）、测油仪室、气液相室（环境）。本项目平面布置图见附图2 劳动定员 工作人员20人 工作制度 实行1班制，每班工作8h，年有效工作时间260天 2、工程内容及规模 本项目工程组成包括主体工程、辅助工程、公用工程、环保工程、储运工程和依托工程。建设内容为建筑面积1200m2的实验室业务科室，位于内蒙古自治区包头市稀土开发区青工南路14号中地寅岗建设集团有限公司办公楼2层，包括微生物室（食品）、样品室、天平室、感官室、理化室、小仪器室、理化前处理室（食品）、普通药品室、有毒药品室、原吸原荧室、消化室（食品）、气液相室（食品）、有机前处理室（食品）、嗅辨室、恒温恒湿室、天平室、小仪器室、样品室、小理化室、土壤前处理室、大理化室、危废暂存间、原子吸收室、微生物室（环境）、消化室（环境）、有机前处理室（环境）、无机前处理室（环境）、测油仪室、气液相室（环境）等科室。建设规模为总建筑面积1200m2。工程组成情况见表2。 表2 工程组成一览表 名称 内容 主体工程 微生物室（食品）、样品室、天平室、感官室、理化室、小仪器室、理化前处理室（食品）、原吸原荧室、消化室（食品）、气液相室（食品）、有机前处理室（食品）、嗅辨室、恒温恒湿室、天平室、小仪器室、样品室、小理化室、土壤前处理室、大理化室、原子吸收室、微生物室（环境）、消化室（环境）、有机前处理室（环境）、无机前处理室（环境）、测油仪室、气液相室（环境）等科室 辅助工程 包括总经理室、档案室、办公室 公用 工程 给水 新水取自稀土开发区给水管网，依托中地寅岗建设集团有限公司办公楼配套给水管网。纯水使用自来水通过反渗透法进行制备 排水 实验室自建清洗废水管道及清洗废水处理装置；依托中地寅岗建设集团有限公司办公楼排水管道及化粪池，排入稀土开发区市政污水管网，最终排入万水泉水质净化厂 供配电 由稀土开发区市政低压网络接入，依托中地寅岗建设集团有限公司办公楼配套电网 供暖 由稀土开发区市政供热管网集中供给，依托中地寅岗建设集团有限公司办公楼配套供热管网 储运 工程 药品室 建筑面积20m2，位于实验室北侧中部，分普通药品室、有毒药品室。普通药品室用于存放实验所需无毒或低毒普通试剂间；有毒药品室用于存放易制毒试剂，设防盗门，实行双人双锁领用制度 危废暂存间 建筑面积6m2，位于实验室西侧，用于危险废物暂存，按危险废物性质分类分区存放 环保 工程 废气 建设通风橱6组及配套集气管道、UV光氧催化+活性炭吸附装置1套、酸雾喷淋吸收塔1套，通风橱分别布置在有机前处理室（食品）、消化室（食品）、微生物室（食品）、前处理室（环境）、消化室（环境）、微生物室（环境） 废水 自建废水处理装置1台，用于处理清洗废水；废水处理装置净化后出水、纯水制备浓排水、生活污水依托中地寅岗建设集团有限公司办公楼配套化粪池，最终经管网万水泉水质净化厂处理 防渗 危险废物暂存间防渗、防腐，废水处理装置地面防渗、防腐，接样室、普通药品室、有毒药品室、微生物室（食品）、理化室、理化前处理室（食品）、消化室（食品）、气液相室（食品）、有机前处理室（食品）、样品室、小理化室、土壤前处理室、大理化室、微生物室（环境）、消化室（环境）、有机前处理室（环境）、无机前处理室（环境）、气液相室（环境）水池底部防渗、防腐。防渗层采用HDPE材料，厚度不小于2.0mm，防渗效果≤1.0×10-10cm/s 噪声 产噪仪器及通风橱均布置在室内 固体废物 一般工业固废依托中地寅岗建设集团有限公司办公楼垃圾箱，由物业处置；危险废物分类收集后，送有危险废物处置资质的单位统一处置 生活垃圾 依托中地寅岗建设集团有限公司办公楼垃圾箱，由物业处置 依托 工程 给水 新水取自稀土开发区给水管网，依托中地寅岗建设集团有限公司办公楼配套给水管网。中地寅岗建设集团有限公司办公楼建有完备的给水设施，故依托可行 排水 废水处理装置净化后出水、纯水制备浓排水、生活污水依托中地寅岗建设集团有限公司办公楼配套化粪池，最终经管网万水泉水质净化厂处理。办公楼配套建设有4座10m3防渗化粪池，总容积40m3，目前办公楼入驻率较少，约占化粪池负荷20%。本项目排入化粪池水量为394m3/a，按年有效工作时间260d折算，水量为1.5m3/d，依托化粪池剩余容量能够满足本项目废水排放需求，故依托可行 供配电 由稀土开发区市政低压网络接入，依托中地寅岗建设集团有限公司办公楼配套电网。中地寅岗建设集团有限公司办公楼建有完备的供配电系统，故依托可行 供暖 由稀土开发区市政供热管网集中供给，依托中地寅岗建设集团有限公司办公楼配套供热管网。中地寅岗建设集团有限公司办公楼建有完备的供暖设施，故依托可行 3、产品方案 本项目计划全年开展1200个项目，其中大气样400个，水样400个，土壤样130个，固体废物样70个，食品样200个。 4、原辅材料 本项目检测过程中主要原辅材料及用量见表3。 表3 主要原辅材料消耗一览表 序号 名称 单位 消耗量 存储位置 功能 1 氮气 瓶/a 24 色谱室 气相色谱实验操作所用 2 乙炔 瓶/a 24 光谱室 火焰原子吸收操作所用 3 葡萄糖 g/a 2000 试剂库 用于TOC标线的配制 4 硼酸 g/a 2000 试剂库 土壤全氮测定试剂 5 氢氧化钠 g/a 2000 试剂库 土壤全氮测定试剂、平时酸碱滴定所用 6 三水合乙酸钠 g/a 2000 试剂库 用于水中硫化物测定 7 十水合四硼酸钠 g/a 2000 试剂库 测水中pH用 8 碳酸氢钠 g/a 2000 试剂库 离子色谱淋洗液用 9 无水磷酸二氢钠 g/a 2000 试剂库 测水中pH用 10 无水碳酸钠 g/a 2000 试剂库 离子色谱淋洗液用 11 乙二胺四乙酸二钠 g/a 2000 试剂库 水中硬度的测定 12 亚甲基蓝 g/a 2000 试剂库 水中阴离子测定显色剂 13 重铬酸钾 g/a 2000 试剂库 测定水中化学需氧量的测定 14 安替比林 g/a 2000 试剂库 测定水中挥发酚 15 巴比妥酸 g/a 200 试剂库 测定水中氰化物显色剂 16 盐酸 ml/a 20000 试剂库 用于实验试剂的配制 17 硫酸 ml/a 20000 试剂库 用于实验试剂的配制及化学需氧量的测定 18 硝酸 ml/a 12000 试剂库 用于实验试剂的配制 19 草酸 g/a 2000 试剂库 测定水中高锰酸盐指数和耗氧量 20 高锰酸钾 g/a 2000 试剂库 测定水中高锰酸盐指数和耗氧量 21 甲基橙 g/a 200 试剂库 滴定法指示剂 22 甲基红 g/a 200 试剂库 滴定法指示剂 23 酒石酸锑钾 g/a 2000 试剂库 用于磷的测定 24 姜黄素 g/a 200 试剂库 滴定法指示剂 25 抗坏血酸 g/a 2000 试剂库 用于总磷测定所配显色剂 26 酚酞 g/a 200 试剂库 用于酸碱滴定的指示剂 27 标准物质 5ml/支/a 160 试剂库 用于实验室质量控制 28 标准溶液 5ml/支/a 120 试剂库 用于各实验项目标线的配制 29 乙醇 l/a 160 试剂库 用于土壤的阳离子交换量的测定 30 甲醇 l/a 80 试剂库 用于有机项目测定 31 丙酮 l/a 32 试剂库 用于有机项目测定 32 三氯甲烷 l/a 40 试剂库 用于水中阴离子表面活性剂的测定 33 四氯化碳 l/a 40 试剂库 用于水中油类的测定 34 叠氮化钠 g/a 400 试剂库 用于溶解氧测定 35 氰化物标液 ml/a 160 试剂库 做水中氰化物标线及质量控制使用 36 铊标准溶液 ml/a 80 试剂库 做水中金属铊标线及质量控制使用 37 硫酸汞 g/a 800 试剂库 用于水中化学需氧量和凯氏氮的测定 38 30%过氧化氢 ml/a 2000 试剂库 日常实验 39 无水乙醇 ml/a 8000 试剂库 微生物实验 40 氨水 ml/a 8000 试剂库 硝酸盐氮、总硬度等试验 41 磷酸 ml/a 12000 试剂库 硫化物实验使用 42 高氯酸 ml/a 8000 试剂库 土壤消解 43 盐酸羟胺 g/a 200 试剂库 汞实验的使用 44 抗坏血酸 g/a 800 试剂库 原子荧光实验、总磷实验使用 45 乙酸钙 g/a 2000 试剂库 用于土壤阳离子交换量 46 过硫酸钾 g/a 2000 试剂库 总氮、总磷等实验使用 47 硅酸镁 g/a 2000 试剂库 石油、动植物油、油烟等项目使用 48 钼酸铵 g/a 2000 试剂库 总磷等实验使用 49 变色硅胶 g/a 16000 试剂库 仪器使用 50 异烟酸 g/a 800 试剂库 氰化物实验 51 乙二胺四乙酸二钠 g/a 2000 试剂库 总硬度等实验使用 52 硫酸亚铁铵 g/a 2000 试剂库 COD 实验 53 重铬酸钾 g/a 2000 试剂库 COD 实验 54 无水硫酸钠 g/a 2000 试剂库 石油、动植物油、油烟等项目使用 55 碘化汞 g/a 400 试剂库 氨氮实验的使用 56 碘化钾 g/a 1200 试剂库 氨氮实验的使用 57 铁氰化钾 g/a 1200 试剂库 氰化物实验室用 5、设备设施 项目监测过程中购置新设备进行监测，主要设备情况见表4。 表4 实验室主要设备一览表 序号 设备名称 数量 单位 安装/使用地点 食品检测 1 超纯水系统 1 台 水房 2 紫外可见分光光度计 1 台 小仪器室 3 德克斯冷柜 1 台 理化室 4 立式冰箱 1 台 5 霉菌培养箱 1 台 微生物室 6 相差生物显微镜 1 台 7 电热恒温培养箱 1 台 8 手提式压力蒸汽灭菌锅 1 台 9 拍击式均质器 1 台 10 生物洁净安全柜 1 台 11 电子天平 1 台 12 立式冷藏陈列柜 1 台 13 清洗器 1 台 有机前处理室 14 高效液相色谱仪 1 台 气液相室 15 气相色谱仪 1 台 16 万用电炉 1 台 消化室 17 原子吸收分光光度计 1 台 原吸原荧室 18 原子荧光光谱仪 1 台 19 电热恒温水浴锅 1 台 理化前处理 20 电子恒温电热套 1 台 21 脂肪离心机 1 台 22 离心机 1 台 23 箱式电阻炉 1 台 24 多功能粉碎机 1 台 环境检测 1 电子分析天平 1 台 天平室 2 电子天平 1 台 3 紫外分光光度计 1 台 小仪器室 4 控温磁力加热搅拌器 1 台 5 PH计 1 台 6 无油真空泵 1 台 7 电导率仪 1 台 8 冰箱 1 台 大理化室 9 原子吸收分光光度计 1 台 原吸原荧室 10 原子荧光光谱仪 1 台 11 万用电炉 1 台 消化室 12 COD自动消解回流仪 1 台 13 微控数显电热板 1 台 14 数显回旋振荡器 1 台 有机前处理室 15 数控超声波清洗器 1 台 16 氮吹仪 1 台 17 旋转蒸发仪 1 台 18 电热恒温培养箱 1 台 微生物室 19 冷藏展示柜 1 台 20 手提式蒸汽灭菌锅 1 台 21 隔膜真空泵 1 台 22 溶剂过滤器 1 台 23 二氧化碳培养箱 1 台 24 旋涡混合器 1 台 25 生物安全柜 1 台 26 厌氧培养箱 1 台 27 电子恒温电热套 1 台 无机前处理室 28 台式变速离心机 1 台 29 电热恒温水浴锅 1 台 30 电热鼓风干燥箱 1 台 31 红外线测油仪 1 台 测油室 32 高效液相色谱仪 1 台 气液相室 33 气相色谱仪 1 台 34 气相色谱仪 1 台 6、动力消耗 （1）供电 项目用电主要为检测仪器、通风及照明设备用电，电源引自包头市稀土开发区市政电网，年用电量4200kW·h/a。 （2）供热 冬季采暖由包头市稀土开发区市政供热管网集中供给，采暖面积1200m2。 6、给排水 （1）给水 本项目新水取自稀土开发区给水管网，依托中地寅岗建设集团有限公司办公楼配套给水管网供给。实验室主要用水环节包括各类溶液配制用水、酸雾喷淋塔用水、器皿及材料清洗用水和员工生活用水，项目总用水量460.7m3/a。 根据建设单位提供资料，含重金属溶液配制用水量为0.5m3/a，酸、碱溶液配制用水量为1.0m3/a，有机溶液配制用水量为0.5m3/a，各类溶液配制用水均为纯水。酸雾喷淋塔废液用水量为1.0m3/a，含重金属试剂的器皿及材料冲洗用水量为2.5m3/a，不含重金属试剂的器皿及材料冲洗用水量为8.0m3/a，器皿及材料清洗用水量为128.0m3/a，以上用水均采用自来水。器皿材料最终清洗采用纯水，用水量为4.0m3/a。 本项目各类溶液配制用水、器皿及材料最终清洗用水均采用纯水，用水量为6.0m3/a。纯水使用自来水通过反渗透法进行纯水的制备，纯水产生比例为65%，则纯水制备过程自来水用量为9.2m3/a。 实验室劳动定员为20人，员工生活用水按照《内蒙古自治区行业用水定额标准》（DB 15/T 385-2015）中行政事业办公楼用水定额60L/人·d，年工作时间为260d，则生活用水量为312.0m3/a。 （2）排水 项目产生的废水主要为纯水制备废水、实验废液、清洗废水和生活污水。 实验过程产生的含重金属废液量为0.4m3/a；酸雾喷淋塔采用新水作为吸收液，经喷淋之后由循环泵返回喷淋装置循环使用，定期排放废液量为0.9m3/a；含重金属试剂的器皿及材料冲洗废液量为2.5m3/a。以上废液量合计3.8m3/a，分类收集至危险废物暂存间暂存，送有危险废物处置资质的单位统一处置，不外排。 实验过程产生的酸、碱废液量为0.8m3/a，分类收集至废液桶内，经中和反应调节pH至中性后送废水处理装置。实验过程产生的含有机溶液废水量为0.4m3/a，不含重金属试剂的器皿及材料冲洗废水量为8.0m3/a，器皿材料清洗废水量为128.0m3/a，器皿材料最终清洗废水量为4.0m3/a，以上废水均送废水处理装置，经中和、吸附、过滤、氧化消毒等工序净化处理。 经废水处理装置净化后出水量为141.2m3/a，生活污水产生量为249.6m3/a，纯水制备产生浓排水量为3.2m3/a，均排入中地寅岗建设集团有限公司办公楼配套建设的化粪池内，最终经管网进入万水泉水质净化厂处理。 实验室水平衡情况见图1及表5。 表5 实验室水量平衡一览表 单位：m3/a 序号 用水工序 总用 水量 新水量 纯水使 用量 纯水产 生量 耗水量 废水（液）产生量 备注 1 纯水制备 9.2 9.2 0 6 0 3.2 排入化粪池 2 含重金属 溶液配制 0 0 0.5 0 0.1 0.4 危废，送有危险废物处置资质的单位 3 酸、碱溶液配制 0 0 1 0 0.2 0.8 调节pH值后送废水处理装置，出水排入化粪池 4 有机溶液配制 0 0 0.5 0 0.1 0.4 送废水处理装置，出水排入化粪池 5 酸雾喷淋塔用水 1 1 0 0 0.1 0.9 危废，送有危险废物处置资质的单位 6 含重金属 试剂冲洗 2.5 2.5 0 0 0 2.5 危废，送有危险废物处置资质的单位 7 不含重金属试剂清洗 8 8 0 0 0 8 送废水处理装置，出水排入化粪池 8 器皿材料清洗 128 128 0 0 0 128 9 器皿材料 最终清洗 0 0 4 0 0 4 10 生活用水 312 312 0 0 62.4 249.6 排入化粪池 11 总计 460.7 460.7 6 6 62.9 397.8 全部妥善处置 注：纯水量不计入用水量核算 图1 实验室水量平衡图 7、总平面布置 本项目位于内蒙古自治区包头市稀土开发区青工南路14号中地寅岗建设集团有限公司办公楼2层，平面布置呈倒置“L”型，北侧由西向东依次布置微生物室（食品）、样品室、天平室、普通药品室、有毒药品室、感官室、原吸原荧室、消化室（食品）、理化室、气液相室（食品）、有机前处理室（食品）、小仪器室、水房、卫生间；西侧由北向南依次为办公室、经理室、档案室、嗅辨室、恒温恒湿室、天平室、小仪器室、样品室、小理化室、土壤前处理室、大理化室、危废暂存间、原子吸收室、微生物室（环境）、消化室（环境）、有机前处理室（环境）、无机前处理室（环境）、测油仪室、气液相室（环境）。本项目边界拐点坐标见表6，平面布置图见附图2。 表6 本项目边界拐点坐标一览表 拐点编号 经纬度 北纬 东经 1 40°38'07.16" 109°52'19.31" 2 40°38'07.17" 109°52'17.77" 3 40°38'06.88" 109°52'17.21" 4 40°38'05.51" 109°52'17.11" 5 40°38'05.49" 109°52'17.69" 6 40°38'06.60" 109°52'17.85" 7 40°38'06.63" 109°52'19.28" 8、劳动定员及工作制度 实验室劳动定员20人，实行1班制，每班工作8h，年有效工作时间为260天。 与项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目为新建项目，所用场地为租用已建设成的办公楼，不存在原有污染问题。 |

建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1、地理位置 包头市位于内蒙古自治区西部，其地理坐标为东经109°22′～111°07′，北纬40°14′～41°29′。东与乌兰察布市、呼和浩特市交界，南隔黄河与鄂尔多斯市相望，西与巴彦淖尔市毗邻，北与蒙古国接壤。包头市辖9个旗、县、区，辖区面积约为27768km2，全市总人口数为265万。 包头稀土高新技术产业开发区位于包头市区南侧，青山区南端，幸福路以东，距市政府约2km，横跨昆区、青山区两个行政区。辖区面积93.53km2，其中高新区建成区面积为15.53km2，同时建有希望循环工业园区，面积12km2，滨河新区，规划面积66km2。 实验室位于内蒙古自治区包头稀土高技术产业开发区青工南路14号中地寅岗建设集团有限公司办公楼2层，中心坐标东经109°52'17.78"，北纬40°38'06.85"，实验室地理位置见附图1。办公楼1层为底商，3层目前入驻企业包括包头市众兴贸易有限责任公司、包头市保安服务公司开发区分公司、松沛客运出租公司、河南永吉路桥发展有限公司、包头泰通通信建设有限责任公司、包头市平志伟化工有限公司、包头捷安达运输有限公司等。办公楼东侧10m为包头稀土高新技术产业开发区税务局；南侧为瑞捷汽车技术服务有限责任公司；西面间隔希望路，对面30m为东方希望包头动物营养有限公司；北侧间隔青工南路，对面60m为内蒙古包钢和发稀土有限公司，四邻关系实景见图2，周边关系分布示意见附图3。 2、地形地貌 包头市分为三大地貌，即北部丘陵高原、中部山岳、南部平川。阴山山脉的大青山、乌拉山、色尔腾山横亘于全市中部，整个地形呈中间高、南北低、北高南低、西高东低走势，海拔1000m～2300m，山南平原又分为山前倾斜平原、冲积洪积平原和黄河冲积平原。 图2 本项目四邻关系实景 3、气候气象 项目所在地属内陆半干旱中温带大陆性季风气候，气候特点为春季干旱风沙大、夏季炎热雨集中、秋高气爽日照长、冬季寒冷雨雪少。年平均气温6.5℃，极端最低气温-34.4℃，极端最高气温38.4℃，年平均地面温度13.9℃，历年最大冻土深度1.75m，年平均相对湿度52%。年平均降水量310mm，降水量大于300mm的保证率只有40～50%，年蒸发量为2100～2342mm，年平均日照时数3148h，无霜期90～140d。年平均风速3.4m/s，冬季多西北风和北风，夏季多东南风和东风，主导风向为西北风，年平均气压895～898hPa。 4、水文地质 包头市属半干旱水文地质区，地表水主要有黄河。黄河流经我市全长218.2km，水面宽130m到458m，水深1.6m到9.3m，平均流速1.4m/s，最大流量6400m3/s，年平均径流量260亿m3，是包头市生活、工业用水的主要水源。 市区有昆都仑河、四道沙河、三道沙河、二道沙河、东河、西河等主要季节性河流，最后均汇入黄河水系，河流径流的大小主要取决于暴雨、山洪的程度，旱季时干涸无水，洪峰时又带入大量泥沙。 5、土壤与植被 包头市北部高原区为白系含煤地层，有砂砾岩及砂页岩组成，间有部分板岩、石英岩、玄武岩和红粘土。土壤为栗钙土、淡栗钙土及少量棕钙土，肥力中等。中部山区：主要为深变质的各种结晶片岩、片麻岩、大理岩及磁铁石英岩组成，间有砾岩、砂砾岩和页岩，为包头市的主要含煤地层，山地土层较薄，多为山地栗钙土，个别地区为山地褐土。南部平原地区：主要由第四纪冲、洪积砂砾石及风成沙、黄土组成，土壤为淡栗钙土、灌淤土和草甸土，土壤沙性大。靠近河流两岸及低洼地、盐碱土分布普遍。东河区处在冲积平原地区及土石山区。项目区所处的土壤类型主要为栗钙土、淡栗钙土。 包头地区植被随着地形、土壤、气候、水热等自然条件的变化，植被群落分布呈现出明显的地带性分布特征。南部大青山、乌拉山山区主要为森林草原植被，北部丘陵地区和中低山丘陵区为干旱草原植被，在河沟两岸为非地带性的草甸草原植被。植被群落以禾本科、菊棵科、豆科为主。主要代表种类有：羊草、披碱草、羊茅、冰草、克氏针茅、苔草、冷蒿、裂叶蒿、星毛萎陵菜、白里香及杂草等。 包头地区为半荒漠草原植被，优势物种有禾木草和蒿类，山前倾斜平原上部基本以被开垦成农田，主要种植粮豆和蔬菜作物。草本植被主要是一些耐旱性较强的羽草、白草、紫苑等，靠近京包铁路的低洼地里主要生长着喜水耐盐植物。 6、矿产资源 包头地区矿产资源种类繁多，蕴藏量丰富，目前已发现72种矿物，矿产地466处。主要金属矿物有铁、稀土、锰、金等，非金属矿物有石灰石、石墨、高岭土、白云石等。其中稀土矿产资源得天独厚，已探明储量占世界探明储量的77%，占中国总储量的95%以上。 7、工程地质及地震 包头市位于山南平原地带，工程地质为堆积地形，以山沟冲积扇裙和黄河冲积沉积而成。表面岩层为粉砂、轻亚粘土、或粘土层，下为中粗砂、砾卵石和亚粘土层。地质勘察成果表明，地质条件基本良好，尤以冲积洪扇裙为佳，允许耐力120—250MPa。但故弃河道、低洼沼泽地带地质条件较差。包头历史上曾多次发生地震，根据国家地震区划规定，包头市内为8度地震基本烈度区域，工程设施按8度设防。 包头稀土高新技术产业开发区 包头稀土高新技术产业开发区于1992年11月经国务院批准成为当时内蒙古自治区唯一的国家级高新区，也是全国54个国家级高新区中唯一冠有稀土专业名称的高新区。包头稀土高新技术产业开发区位于青山区南端，幸福路东侧，距市政府约2km，横跨昆区、青山区两个行政区，是包头地区工业发展的主要地带。 1、交通运输 稀土高新区的交通条件十分便利，区内拥有多条城市规划主干道，辅以纵横交错的区间路，形成了四通八达的快捷交通网络，高新区经过十几年的建设，基础设施建设日趋完善，全部实现了供电、供热、供汽、给水、排污、道路、通讯、煤气等“八通一平”。 2、给水工程规划 根据包头市城市总体规划，包头稀土高新技术产业开发区用水由画匠营子水源地提供。 3、污水工程规划 污水排入稀土开发区市政污水管网，最终排入万水泉水质净化厂处理。 4、电力工程规划 规划区地块用电负荷为52.83万kW，设有2座110kV变电站，分别为幸福变电站及和平变电站。10kV电压等级配电网采用环网结线，开环运行。 5、燃气工程规划 燃气采用管道天然气，取自沼园南路附近的市政中压天然气。 6、供热工程规划 规划地块热负荷为67.55万kW，热源由包头市富磊热力有限责任公司供给。

建设项目所在地环境现状

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等）： 1、环境空气质量现状 （1）区域达标评价 根据内蒙古自治区环境监测中心站编制的《城市空气质量月报》（2018年1月～12月），包头市2018年全年空气质量有效监测天数为365天，其中优良268天，达标天数比例为73.4%。包头市2018年空气质量指数（AQI）级别天数统计见表7，包头市区域空气质量现状评价见表8。 表7 包头市2018年空气质量指数（AQI）级别天数统计 月份 理论监 测天数 有效监 测天数 一级 （优） 二级 （良） 三级 （轻度污染） 四级 （中度污染） 五级 （重度污染） 六级 （严重污染） 优良 天数 1月 31 31 4 21 6 0 0 0 25 2月 28 28 3 21 3 1 0 0 24 3月 31 31 0 18 7 4 1 1 18 4月 30 30 0 19 5 2 0 4 19 5月 31 31 0 20 9 1 1 0 20 6月 30 30 1 19 9 1 0 0 20 7月 31 31 0 20 11 0 0 0 20 8月 31 31 1 25 5 0 0 0 26 9月 30 30 8 21 1 0 0 0 29 10月 31 31 6 22 3 0 0 0 28 11月 30 30 2 16 11 0 0 1 18 12月 31 31 3 18 9 0 1 0 21 全年 365 365 28 240 79 9 3 6 268 表8 包头市区域空气质量现状评价表 污染物 年评价指标 现状浓度 /（μg/m3） 标准值/ （μg/m3） 占标率 /% 达标情况 PM2.5 年平均质量浓度 39 35 111.43 超标 24h平均第95百分位数 — 75 — 超标 PM10 年平均质量浓度 84 70 120.00 超标 24h平均第95百分位数 — 150 — 超标 SO2 年平均质量浓度 24 60 40.00 达标 24h平均第98百分位数 — 150 — 达标 NO2 年平均质量浓度 39 40 97.50 达标 24h平均第98百分位数 — 80 — 达标 CO 24小时平均第95百分位数 2300 4000 57.50 达标 O3 日最大8小时平均第90百分位数 156 160 97.50 达标 注：对未给出浓度数据的污染物，直接引用《城市空气质量月报》（2018年1月～12月）中评价结论 包头市2018年SO2、NO2、PM10、PM2.5年均浓度分别为24μg/m3、39μg/m3、84μg/m3、39μg/m3；CO的24小时平均第95百分位数为2.3mg/m3，O3日最大8小时平均第90百分位数为156μg/m3；超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准限值的污染物为PM10、PM2.5，故项目所在区域为不达标区。根据《包头市大气污染现状分析及防治对策研究》中成果，城市扬尘污染是包头市PM10首要一次污染源；其次产业结构的重型化，决定了包头市的经济发展对能源的较大依赖性，燃煤产生的烟尘对颗粒物的贡献率达到40%；最后机动车尾气排放对包头市空气环境PM10、PM2.5的贡献率均达到10%以上。 （2）环境空气质量现状补充监测 本项目其他特征污染物环境空气质量现状监测工作由内蒙古恒胜测试科技有限公司负责完成，该机构具有CMA计量认证资质，监测时间为2019年12月6日至12月16日，监测数据有效。 ① 监测点布设 结合实验室分布特点和当地气象特征，本次评价在实验室东南院内选取1个大气环境质量现状监测点。监测布点情况见表9和附图4。 表9 环境空气质量现状监测点位分布一览表 监测点 编号 监测点 名称 位置 功能区 监测方案及监测因子 X Y 24小时平均浓度 1小时平均浓度 1# 实验室东 南院内 404594 4498860 环境空气质量标准（GB 3095- 2012）二类区 HCl、H2SO4 NMHC、HCl、H2SO4 ② 监测时间及频率 NMHC、HCl 监测时间为2019年12月6日～12月12日，连续监测7天；H2SO4监测时间为2019年12月10日～12月16日，连续监测7天。HCl、H2SO4的24小时平均浓度每日采样应为24小时；NMHC、HCl、H2SO4的1小时平均浓度每天监测4次，每次采样不少于45分钟，具体时刻为：02:00、08:00、14:00、20:00。监测期间收集当地气象站每天24小时逐时风向、风速、气压、气温、总云量、低云量，并给出各监测因子分析方法及检出限。 ③ 检测及分析方法 各监测因子检测方法及检出限表见表10。 表10 大气环境监测方法及检出限一览表 序号 监测项目 分析方法 方法来源 单位 最低检出浓度 1 NMHC 直接进样-气相色谱法 HJ604-2017 mg/m3 0.07 2 HCl 硫氰酸汞分光光度法 《空气和废气监测分析方法》（第四版） mg/m3 日均值：0.05 小时值：0.05 3 H2SO4 离子色谱法 HJ 544-2016 mg/m3 日均值：0.0001 小时值：0.005 ④ 监测结果统计分析 根据各监测点环境空气质量现状监测数据，本评价对补充的该区域环境空气质量现状特征因子监测结果进行统计分析。各监测点位HCl、H2SO4的24小时平均浓度和NMHC、HCl、H2SO4的1小时平均浓度变化范围见表11。 表11 监测因子浓度变化范围统计结果一览表 污染物 名称 监测点名称 1小时平均 24小时平均 单位 浓度范围 单位 浓度范围 NMHC 实验室东南院内 mg/m3 0.36～1.97 mg/m3 — HCl 实验室东南院内 μg/m3 50L μg/m3 50L H2SO4 实验室东南院内 5L～39 3～11 ⑤ 大气环境质量现状评价 a、评价因子 NMHC、HCl、H2SO4。 b、评价方法 采用对标法，对照各污染物有关的环境质量标准，分析其24小时平均浓度、1小时平均浓度的达标情况。若监测结果出现超标，则分析其超标率、最大超标倍数以及超标原因。 c、评价标准 NMHC参考执行河北省地方标准《环境质量标准 非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012）二级标准，HCl、H2SO4执行《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）附录D 表D.1 其他污染物空气质量浓度参考限值。 d、评价结果 各监测点污染物1小时、24小时平均浓度占标率及达标情况统计结果见表12。 表12 特征污染物环境质量现状（监测结果）一览表 监测 点位 监测点坐标/m 污染物 平均 时间 评价标准/ （μg/m3） 监测浓 度范围/ （μg/m3） 最大浓度 占标率 /% 超标率 /% 达标 情况 X Y 实验室东南院内 404594 4498860 NMHC 1小时 2mg/m3 0.36～1.97mg/m3 98.5 0 达标 HCl 1小时 50 50L 未检出 0 达标 24小时 15 50L 未检出 0 达标 H2SO4 1小时 300 5L～39 13.0 0 达标 24小时 100 3～11 11.0 0 达标 由上表分析可知，监测期间，评价区内NMHC的1小时平均浓度均满足《环境空气质量 非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012）中二级标准，HCl、H2SO4的1小时平均浓度和24小时平均浓度均满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）附录D 表D.1 其他污染物空气质量浓度参考限值。 2、地下水环境质量现状 根据《环境影响评价技术导则 地下水》（HJ610-2016），本项目属于该导则中附录A地下水环境影响评价行业分类表中V社会事业与服务业 163、专业实验室项目，本项目编制环境影响报告表，属于IV类项目，不需要开展地下水环境影响评价，因此本次环评未对地下水现状环境质量进行监测。 3、土壤环境质量现状 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964-2018），本项目属于该导则中附录A土壤环境影响评价项目类别中社会事业与服务业中其他，属于IV类项目，不需要开展土壤环境影响评价，因此本次环评未对土壤现状环境质量进行监测。 4、声环境质量现状 （1）声环境质量现状监测 ① 监测点及监测因子 根据实验室所在中地寅岗建设集团有限公司办公楼布置及主要产噪设备分布情况，在实验室所在办公楼的东、西、南、北边界各均匀布设1个监测点，具体位置可在边界外1m处；在包头稀土高新技术产业开发区税务局第1层和第3层各布设1个监测点，在包头稀土高新区公用事业管理处、包头稀土高新园区劳动监察大队、高新区动物卫生监督所各布设1个监测点，具体位置可在建筑物窗外1m处。以上共计9个监测点，监测点布置见附图4。 ② 监测时间及频率 监测时间为2019年11月7日至11月8日，连续监测2天，昼间、夜间各监测1次。 ③ 监测方法 按照《声环境质量标准》（GB3096-2008）规定进行。 （2）声环境质量评价 ① 评价方法 采用等效声级与相应标准值比较的方法，办公楼东边界、包头稀土高新技术产业开发区税务局第1层、包头稀土高新技术产业开发区税务局第3层、包头稀土高新区公用事业管理处执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准，办公楼南边界、办公楼西边界、办公楼北边界、包头稀土高新园区劳动监察大队、高新区动物卫生监督所执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中4a类标准。 ② 监测与评价结果 监测及评价结果见表13。 表13 声环境现状监测及评价结果一览表 单位：dB（A） 监测位置 监测时段 昼 间 夜 间 监测值 标准值 评价结果 监测值 标准值 评价结果 1#办公楼东边界 11月7日 56.8 65 达标 51.2 55 达标 11月8日 58.6 50.3 2#办公楼南边界 11月7日 59.2 70 达标 53.7 55 达标 11月8日 62.8 52.2 3#办公楼西边界 11月7日 55.9 70 达标 54.0 55 达标 11月8日 57.6 54.0 4#办公楼北边界 11月7日 63.3 70 达标 52.6 55 达标 11月8日 58.1 50.4 5#包头稀土高新技术产业开发区税务局第1层 11月7日 47.8 65 达标 46.6 55 达标 11月8日 51.2 44.5 6#包头稀土高新技术产业开发区税务局第3层 11月7日 52.1 65 达标 47.3 55 达标 11月8日 55.7 45.8 7#包头稀土高新区公用事业管理处 11月7日 51.3 65 达标 44.5 55 达标 11月8日 53.2 45.3 8#包头稀土高新园区劳动监察大队 11月7日 54.5 70 达标 44.6 55 达标 11月8日 52.0 43.8 9#高新区动物卫生监督所 11月7日 49.6 70 达标 45.5 55 达标 11月8日 53.3 44.8 由表13分析可知，办公楼东边界、包头稀土高新技术产业开发区税务局第1层、包头稀土高新技术产业开发区税务局第3层、包头稀土高新区公用事业管理处噪声监测值昼间为47.8～58.6dB（A），夜间为44.5～51.2dB（A），满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准要求。办公楼南边界、办公楼西边界、办公楼北边界、包头稀土高新园区劳动监察大队、高新区动物卫生监督所噪声监测值昼间为49.6～63.3dB（A），夜间为43.8～54.0dB（A），满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准要求。 3、生态现状 根据现场勘察结果，实验室所在区域为已开发利用土地。周围地表植被类型主要为人工绿化植被，生物多样性较为单一，没有天然林、次生林等大型树木，生态系统稳定性较差，属城市生态环境。附近无珍稀濒危动、植物及特殊需要保护的动、植物资源。 主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 根据现场勘察，评价区域内没有重点文物、自然保护区、珍稀动植物资源等重点保护目标。根据项目性质及周围环境特征，本次评价将项目周边区域医院、机关、居民小区及食品加工企业等作为大气环境保护对象，实验室所在办公楼边界及200m范围内行政办公单位为声环境保护对象。主要保护目标见表14及附图5。 表14 环境保护目标一览表 环境 要素 名称 坐标/m 保护 对象 保护内容 环境功能区 相对 场址 方位 相对场 界距离 /m X Y 环境 空气 包头稀土高新技术产业开发区税务局 404649 4498873 86 不对周围环境空气质量产生明显影响 GB 3095-2012环境空气质量二级标准 E 10 包头稀土高新区公用事业管理处 404766 4498684 33 SE 154 包头稀土高新园区劳动监察大队 404714 4498639 36 SSE 161 高新区动物卫生监督所 404785 4498622 41 SE 198 包头市公安局高新区分局 404868 4498839 78 E 228 包头稀土高新技术产业开发区人民法院 404867 4498793 144 SEE 232 稀土高新区地方税务分局 405089 4498843 57 E 433 包头市机动车检测科研站 405271 4498772 21 SEE 648 包头市工商局稀土高新技术产业开发区分局 404878 4498605 48 SE 355 荣华蛋糕工厂 404998 4498679 企业 SEE 414 国家税务总局包头市税务局第一稽查局 405021 4498543 69 SE 511 包头市森林公安局报警服务中心 404361 4498631 25 SW 217 静心花苑 404177 4499028 538 NWW 316 四季花城 404071 4498839 663 W 403 稀宝康白家医院 404094 4498494 239 SW 538 声环境 包头稀土高新技术产业开发区税务局 404649 4498873 86 声环境质量达标 GB3096-2008中3类标准 E 10 包头稀土高新区公用事业管理处 404766 4498684 33 SE 154 包头稀土高新园区劳动监察大队 404714 4498639 36 GB3096-2008中4a类标准 SSE 161 高新区动物卫生监督所 404785 4498622 41 SE 198

评价适用标准

| 环境质量标准 | 环境空气：SO2、NO2、CO、O3、TSP、PM10、PM2.5执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，非甲烷总烃参照河北省地方标准《环境空气质量 非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012）中二级标准，硫酸、氯化氢执行《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）附录D 表D.1 其他污染物空气质量浓度参考限值。 声环境：根据包头市市区声环境功能区划，城市主干道、次干道两侧25m范围内执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中4a类标准；25m范围外执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准。 表15 环境质量标准一览表 环境要素 污染物名称 取值时间 标准值 单位 标准来源 环境空气 SO2 年平均 60 μg/m3 《环境空气质量标准》（GB3095- 2012）二级标准 24小时平均 150 1小时平均 500 NO2 年平均 40 24小时平均 80 1小时平均 200 TSP 年平均 200 24小时平均 300 PM10 年平均 70 24小时平均 150 PM2.5 年平均 35 24小时平均 75 非甲烷总烃（NMHC） 1小时平均 2.0 mg/m3 河北省地方标准《环境空气质量 非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012）中二级标准 硫酸 （H2SO4） 1小时平均 300 μg/m3 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）附录D 表D.1 其他污染物空气质量浓度参考限值 24小时平均 100 氯化氢 （HCl） 1小时平均 50 24小时平均 15 声环境 Leq 昼间 65 dB（A） 《声环境质量标准》（GB3096-200 8）3类 夜间 55 昼间 70 《声环境质量标准》（GB3096-200 8）4a类 夜间 55 |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 废气：非甲烷总烃、硫酸雾、氯化氢执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）中表2新污染源大气污染物排放限值二级标准； 废水：实验清洗废水和生活污水执行《污水综合排放标准》（GB8978-96）中三级标准； 噪声：城市主干道、次干道两侧25m范围内执行执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中4类标准，25m范围外执行执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准；施工期场界噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中的标准限值； 固体废物：一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处理场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单要求；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单要求。 表16 污染物排放标准一览表 类别 项目 单位 标准值 执行标准 废气 非甲烷总烃 最高允许排放浓度 mg/m3 120 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2 新污染源大气污染物排放限值 最高允许排放速率 15 kg/h 10 20 17 30 53 40 100 硫酸雾 最高允许排放浓度 mg/m3 45 最高允许排放速率 15 kg/h 1.5 20 2.6 30 8.8 40 15 50 23 60 33 70 46 80 63 氯化氢 最高允许排放浓度 mg/m3 100 最高允许排放速率 15 kg/h 0.26 20 0.43 30 1.4 40 2.6 50 3.8 60 5.4 70 7.7 80 10 废水 pH 实验清洗废水和生活污水 — 6～9 《污水综合排放标准》（GB 8978- 1996）表4三级标准 COD mg/L 500 BOD5 300 SS 400 NH3-N — 厂界噪声 Leq 昼间 dB（A） 65 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-20 08）中3类标准 夜间 55 昼间 70 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-20 08）中4类标准 夜间 55 建筑施工噪声 昼间 70 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-20 11）中噪声限值 夜间 55 |
| 总量控制指标 | 项目运营后，排入环境空气的主要污染源为实验过程挥发废气，污染因子为非甲烷总烃、硫酸雾和盐酸，排放量分别为0.0035t/a、0.0064t/a、0.0052t/a。实验废液和涉及重金属试剂的实验材料清洗废液分类收集至危险废物暂存间暂存，送有危险废物处置资质的单位统一处置。不涉及重金属试剂的实验材料清洗废水排入本项目废水处理装置，净化后出水COD排放量为0.0641t/a，氨氮排放量为0.0035t/a，纯水制备产生浓盐水中不含COD和氨氮，生活污水COD排放量为0.0899t/a，氨氮排放量为0.0062t/a，均排入中地寅岗建设集团有限公司办公楼配套建设的化粪池内，最终经管网送万水泉水质净化厂处理，COD总排放量为0.1540t/a，氨氮总排放量为0.0097t/a。 对于排入万水泉水质净化厂污水中COD、氨氮已纳入万水泉水质净化厂总量控制指标中，本次不再重复计入。本项目的排放的挥发性有机废气污染因子按非甲烷总烃计，因此，本项目涉及的总量控制指标为挥发性有机物0.0035t/a。 |

建设项目工程分析

工艺流程简述（图示）： 本项目主要开展环境检测、食品检测两部分，检测工序基本相同。接收样品后，根据客户要求及检测需要，进行实验前的准备，包括试剂的配制、仪器的开启等。然后对所采集的样品进行稳定、定容等预处理，再进行酸化、消解等前处理。最后按照检测项目送化分室或仪器室进行分析、测定。实验室检测流程及产污节点见图3。 图3 实验室检测流程及产污节点示意图 （2）具体工艺流程 本项目检测项目根据来样不同，主要分为液态样品、气态样品、固态样品及微生物样品，项目的检测工艺流程根据来样的不同而不同，项目环境和食品检测工艺流程基本一致，不同点为检测时加的试剂不同。具体检测工艺流程如下： ① 环境气态样品检测工艺流程 对于气态样品，利用气袋、滤膜、滤筒及吸附剂采集，运回实验室后，利用溶剂解析、热解析和消解等前处理，最后利用分光光度、原子吸收、原子荧光、气相色谱等仪器测定相应指标。气态样品检测过程中产生的废气污染物主要为实验过程中产生的少量挥发性有机废气，工艺流程见图4。 图4 环境气态样品检测工艺流程图 ② 环境液态样品检测工艺流程 对水样等液态样品，首先利用温度计、pH 计测定其物理指标，再根据不同检测要求，将样品进行消解或萃取等前处理，最后利用原子吸收等仪器测定相应指标。液态样品检测过程中产生的污染物主要为实验结束后产生的清洗废水和少量废液，工艺流程见图5。 图5 环境液态样品检测工艺流程图 3）环境固态样品检测工艺流程 对于土壤等固态样品，先进行破碎、研磨，再根据测量要求进行不同的前处理工序，最后利用气相色谱、原子吸收、离子色谱等进行相关指标测定。工艺流程见图6。 图6 环境固态样品检测工艺流程图 4）食品固、液态样品检测工艺流程 食品中对饮用等液态样品和肉制品等固态样品，首先利用温度计、pH 计测定其物理指标，再根据不同检测要求，将样品进行消解或萃取等前处理，最后利用原子吸收等仪器测定相应指标。液态样品和固态样品检测过程中产生的污染物主要为实验结束后产生的清洗废水和少量废液，工艺流程见图7。 图7 项目营运期食品固、液态样品检测工艺流程图

主要污染工序 1、施工期 本项目施工期约3个月，由于实验室所用场地为租用已建设成的办公楼，因此施工期工程内容仅为装修施工。在装修过程中将产生废气、噪声、废水及固废。施工过程产生污染工序如下： （1）废气：钻机钻孔、物料切割、水泥调配过程中将产生粉尘污染，主要污染物为TSP；装修过程中使用的胶合板、细木板、油漆涂料等将产生挥发性有机废气，主要污染因子为苯、二甲苯、甲醛、丁醇、丙醇等，以总挥发性有机物（TVOC）计。 （2）废水：装修过程中会产生少量的地面清洗废水，主要污染物有COD、BOD、SS、NH3-N等。 （3）噪声：包括钻孔、切割等过程中，钻机、电锤、切割机等设备产生的噪声，声级一般在70～90dB（A）。 （4）固体废物：包括废塑料、废纸箱、废电线、废木屑、废石块等边角余料。 2、营运期 （1）废气 本项目实验室在试剂配制、检测化验过程中将产生少量挥发性废气，由于实验类型不同，根据样品前处理工艺的差别，废气污染物主要为有机废气和无机废气。有机废气主要污染物包括乙醇、甲醇、丙酮、三氯甲烷等，污染因子按非甲烷总烃计。无机废气为HCl、H2SO4等酸雾。 ① 非甲烷总烃 实验室试剂配制、检测化验过程中将产生少量挥发性有机废气，主要污染物包括乙醇、甲醇、丙酮、三氯甲烷等，污染因子按非甲烷总烃计。非甲烷总烃排放量按试剂使用量10%计算，本项目实验过程使用的挥发性有机试剂包括乙醇、甲醇、丙酮、三氯甲烷、四氯化碳等，该部分有机物消耗量为352kg/a，年工作时间2080h，则实验过程非甲烷总烃产生速率为0.0169kg/h。 ② 酸雾 参考环境统计手册，HCl、H2SO4等酸雾公式如下： Gz=M（0.000352+0.000786V）P·F 式中：Gz — 溶液的蒸发量，kg/h； M — 分子量； V — 溶液表面上的空气流速（m/s）； P — 相应于液体温度下空气中的饱和蒸汽分压力（mmHg）； F — 溶液蒸发面的表面积，m2。 根据一般实验条件及容器（半径5cm）计算，M硫酸取98，M氯化氢取36.5，V取0.63，P为室温25℃、溶液浓度取0.5条件下查表得P硫酸=23.77，P氯化氢=52.1，F取0.00785，可得知Gz硫酸=0.0155kg/h，Gz氯化氢=0.0126kg/h。 ③ 酸雾喷淋吸收塔工艺 酸雾废气经气相吸风罩，进入风管，沿风管经由风机进入第一段预处理器，去除大部分酸雾雾滴及其它大颗粒物质，并达到降低气相温度的目的。然后气相由塔底部经气体分配板进入酸雾净化塔内，水自塔顶经布液器雾化喷淋向下，气液逆向接触。塔内设置新型填料或旋流板净化器，气液接触比表面积大，气液在填料或旋流板表面进行充分传质反应，使酸性废气被吸收，最后经楼顶设置的1根6m高排气筒排放，排放高度为15m。吸收酸雾后的酸性水溶液经循环泵打回布液器循环使用，定期排放一定的酸性废液，并补充新水。酸雾喷淋吸收塔工艺流程见图8。 图8 酸雾喷淋吸收塔工艺流程图 ④ UV光氧催化+活性炭吸附工艺 光催化氧化是在外界可见光的作用下发生催化作用，以半导体及空气为催化剂，以光为能量，将有机物降解为二氧化碳和水及其它无毒无害成份。利用人工紫外线光波作为能源，配合活性更强、反应效率最高的纳米二氧化钛催化剂，对有机废气进行处理可达到更理想的净化效果。在半导体光催化氧化中，通过紫外线照射在纳米二氧化钛催化剂上，催化剂吸收光能产生电子跃进和空穴跃进，经过进一步的结合产生电子一空穴对，与废气表面吸附的水分和氧气反应生成氧化性很活泼的羟基自由基和超氧离子自由基能够把各种有机废气如烃类、醛类、酚类、醇类、硫醇类、苯类、氨类、氮氧化物、硫化物以及其它挥发性有机物及无机物在光催化氧化的作用下还原成二氧化碳、水以及其它无毒无害物质，经过净化之后的废气分子被活化降解，起到了废气净化作用。 首先废气经过253.7纳米波段光切割、断链、燃烧、裂解废气分子链，改变分子结构，取185纳米波段光对废气分子进行催化氧化，使破坏后的分子或中子、原子以O3进行结合，使有机化合物分子链在催化氧化过程中，转变成低分子化合物CO2、H2O等，再根据不同的废气成分配置27种以上相对应的惰性催化剂，催化剂采用蜂窝状金属网孔作为载体，全方位与光源接触，惰性催化剂在338纳米光源以下发生催化反应，放大10～30倍光源效果，使其与有机废气进行充分反应，缩短废气与光源接触时间，从而提高废气净化效率。经UV光氧催化的有机废气被引入活性炭吸附装置。UV光氧催化工艺流程见图9。 图9 UV光氧催化装置工艺流程图 经UV光氧催化的有机废气由风机提供动力，正压或负压进入活性炭吸附器体，由于活性炭固体表面上存在着未平衡和未饱和的分子引力或化学健力，因此当此固体表面与气体接触时，就能吸引气体分子，使其浓聚并保持在固体表面，污染物质从而被吸附，利用活性碳表面挤的吸附能力，使废气的大表面的多孔性活性炭吸附剂相接处，废气中的污染物被吸附在活性炭的表面上，使其与气体混合物分离，废气经过滤器后，净化气体高空达标排放。活性炭吸附工艺流程见图10。 图10 活性炭吸附装置工艺流程图 ⑤ 达标分析 本项目试剂配制、化验分析等操作在通风厨或移动式集气罩下进行。酸雾废气经风机引入酸雾喷淋吸收塔进行处理，再通过楼顶设置的1根6m高排气筒排放，排放高度为15m。酸雾废气排气筒配有防雨帽，通风机柜设于楼顶风机房内，风机风量1500m3/h。酸雾喷淋吸收塔对酸雾净化效率按80%计。经计算，硫酸雾排放速率为0.0031kg/h，排放浓度为2.07mg/m3；氯化氢排放速率为0.0025kg/h，排放浓度为1.68mg/m3。 有机废气经风机引入UV光氧催化+活性炭吸附进行处理，再通过楼顶设置的1根6m高排气筒排放，排放高度为15m。有机废气排气筒配有防雨帽，通风机柜设于楼顶风机房内，风机风量1500m3/h。类比《太仆寺旗鑫鑫商贸有限责任公司年生产各种规格塑料桶15万只生产线建设项目环境影响报告表》，UV光氧催化+活性炭吸附装置对有机废气净化效率按90%计。经计算，NMHC排放速率为0.0017kg/h，排放浓度为1.13mg/m3。 根据《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）中7.1 排气筒高度除遵守表列排放速率标准值外，还应高出周围200m半径范围的建筑5m以上，不能达到高要求的排气筒，应按其高度对应的表列排放速率标准值严格50%执行。本项目废气污染物排放情况见表17，经分析，NMHC、氯化氢、硫酸雾排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2 新污染源大气污染物排放限值中二级标准要求。 表17 废气排放量一览表 序号 污染 因子 产生 速率 （kg/h） 治理 效果 （%） 排放 速率 （kg/h） 排放 浓度 （mg/m3） 排放标准 备注 最高允许排放速率 （kg/h） 最高允许排放浓度 （mg/m3） 1 硫酸雾 0.0155 80 0.0031 2.07 0.75 45 年工作时间2080h。最高允许排放速率严格50%执行 2 氯化氢 0.0126 0.0025 1.68 0.13 100 3 NMHC 0.0169 90 0.0017 1.13 5 120 （2）废水 项目产生的废水主要为纯水制备废水、实验废液、清洗废水和生活污水。 实验过程产生的酸、碱废液量为0.8m3/a，分类收集至废液桶内，经中和反应调节pH至中性后送地下室废水处理装置。实验过程产生的含有机溶液废水量为0.4m3/a，不含重金属试剂的器皿及材料冲洗废水量为8.0m3/a，器皿材料清洗废水量为128.0m3/a，器皿材料最终清洗废水量为4.0m3/a，以上废水均送废水处理装置，经中和、吸附、过滤、氧化消毒等工序净化处理。 经废水处理装置净化后出水量为141.2m3/a，生活污水产生量为249.6m3/a，纯水制备产生浓盐水量为3.2m3/a，均排入中地寅岗建设集团有限公司办公楼配套建设的化粪池内，最终经管网进入万水泉水质净化厂处理。实验室废水产生情况见表18。 表18 污废水产生情况一览表 序号 污染源 名称 单位 数量 治理措施 4 实验室 酸、碱废液 0.8 分类收集至废液桶内，经中和反应调节pH至中性后送废水处理装置 5 实验室 含有机溶液废水 0.4 排入废水处理装置，出水排入化粪池 6 材料及器皿 不含重金属试剂的材料冲洗废水 8.0 7 材料及器皿 器皿及材料清洗废水 128.0 8 材料及器皿 器皿及材料最终清洗废水 4.0 9 纯水制备装置 清净浓排水 3.2 排入中地寅岗建设集团有限公司办公楼配套建设的化粪池内，最终经管网进入万水泉水质净化厂处理 10 工作人员 生活污水 249.6 11 合计 394.0 全部妥善处置 （3）噪声 实验室运营后，噪声污染源包括实验仪器、通风橱，以及活性炭吸附装置风机产生的噪声。实验室噪声源强情况见表19。 表19 本项目噪声源强 序号 位置 污染源 数量 （台） 产生源强 dB（A） 声源 种类 治理措施 治理效果 排放源强 dB（A） 1 实验室 通风橱 6 60 点源 室内隔声 -15 45 2 仪器 4 60 点源 室内隔声 -15 45 3 楼顶 风机 1 90 点源 消声器+减振基础 -30 60 （4）固体废物 实验室固体废物主要包括一般工业固废、危险废物及生活垃圾。 ① 一般工业固废 实验室日常产生的废纸箱、废塑料等，以及未接触试剂仅进行物理分析的土壤样品，类比同规模实验室，产生量为0.2t/a，其性质与生活垃圾类似。可依托中地寅岗建设集团有限公司办公楼配备的垃圾箱，由物业定期清理交由当地环卫部门处置。 ② 危险废物 实验室产生的废消耗品、含重金属实验废液、含重金属试剂的实验材料冲洗废液、检测废弃样品、有机废液、废试剂、废活性炭、栅渣及污泥等，根据《国家危险废物名录》，属于危险废物，废物类别为HW49 其他废物，废物代码900-047-49。 根据水平衡分析，实验过程产生的含重金属废液量为0.4m3/a；酸雾喷淋塔采用新水作为吸收液，经喷淋之后由循环泵返回喷淋装置循环使用，定期排放废液量为0.9m3/a；含重金属试剂的器皿及材料冲洗废液量为2.5m3/a。以上废液量合计3.8m3/a，属危险废物，废物类别为HW49 其他废物，废物类别为HW49 其他废物，废物代码900-047-49，分类收集至危险废物暂存间内暂存，送有危险废物处置资质的单位统一处置，不外排。 类比《内蒙古谱尼测试技术有限公司实验室项目环境影响报告表》，废消耗品主要为废试剂盒、废玻璃、废培养基、实验用一次性手套、废棉球等产生量为0.5t/a；含重金属实验废液产生量为0.5t/a；酸雾喷淋塔废液产生量为1.0t/a；含重金属试剂的实验材料清洗废液产生量为2.5t/a；检测废弃样品产生量为3.5t/a；有机废液产生量为0.1t/a；栅渣及污泥产生量为0.02t/a。以上危险废物全部经收集后，送有危险废物处置资质的单位统一处置。废试剂产生量为0.3t/a，废活性炭产生量为0.02t/a，由生产厂家回收处置。 ③ 生活垃圾 本项目劳动定员20人，生活垃圾产生定额按0.8kg/（人·d）计算，则产生量为4.16t/a。依托中地寅岗建设集团有限公司办公楼配备的垃圾箱，由物业定期清理交由当地环卫部门处置。 本项目固体废物产生情况见表20。 表20 固体废弃物产生情况一览表 序号 属性 内容 单位 数量 处置措施 1 一般工业固废 废纸箱、废塑料、未接触试剂仅进行物理分析的土壤样品等 t/a 0.2 依托中地寅岗建设集团有限公司办公楼配备的垃圾箱，由物业定期清理交由当地环卫部门处置 2 危险废物 废试剂盒、废玻璃、废培养基、实验用一次性手套、废棉球等 0.5 全部分类收集后，送有危险废物处置资质的单位统一处置 含重金属实验废液 0.5 酸雾喷淋塔废液 1.0 含重金属试剂的材料清洗废水 2.5 检测废弃样品 3.5 有机废液 0.1 栅渣及污泥 0.02 废活性炭 0.25 由生产厂家回收处置 废试剂 0.3 3 生活垃圾 生活垃圾 4.16 依托中地寅岗建设集团有限公司办公楼配备的垃圾箱，由物业定期清理交由当地环卫部门处置 合计 — 13.03 全部妥善处置，不外排

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物 名称 | 处理前产生浓度及产生量(单位) | 排放浓度及排放量(单位) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 实验废气 | 硫酸雾 氯化氢 非甲烷总烃 | 10.33mg/m3，0.0322t/a 8.40mg/m3，0.0262t/a 11.27mg/m3，0.0352t/a | 2.07mg/m3，0.0064t/a 1.68mg/m3，0.0052t/a 1.13mg/m3，0.0035t/a |
| 水 污 染 物 | 不含重金属的实验废水及清洗废水 | CODcr BOD5 SS NH3-N | 污水产生量141.2t/a 800mg/L，0.1130t/a 550mg/L，0.0777t/a 200mg/L，0.0282t/a 25mg/L，0.0035t/a | 污水排放量141.2t/a 454mg/L，0.0641t/a 275mg/L，0.0388t/a 14mg/L，0.0020t/a 25mg/L，0.0035t/a |
|  | 清净浓排水 | 盐类 | 污水产生量3.2t/a 1500mg/L，0.0048t/a | 污水排放量3.2t/a 1500mg/L，0.0048t/a |
|  | 生活污水 | CODcr BOD5 SS NH3-N | 污水产生量249.6t/a 360mg/L，0.0899t/a 160mg/L，0.0399t/a 175mg/L，0.0437t/a 25mg/L，0.0062t/a | 污水产生量249.6t/a 360mg/L，0.0899t/a 160mg/L，0.0399t/a 175mg/L，0.0437t/a 25mg/L，0.0062t/a |
| 固 体 废 物 | 实验室 | 废纸箱、废塑料、未接触试剂仅进行物理分析的土壤样品等 | 0.2 | 一般工业固废，性质与生活垃圾类似。依托中地寅岗建设集团有限公司办公楼配备的垃圾箱，由物业定期清理交由当地环卫部门处置 |
|  | 实验室 | 废试剂盒、废玻璃、废培养基、实验用一次性手套、废棉球等 | 0.5 | 危险废物，全部统一收集后，送有危险废物处置资质的单位统一处置 |
|  | 实验室 | 含重金属实验废液 | 0.5 |  |
|  | 酸雾喷淋塔 | 酸雾喷淋塔废液 | 1.0 |  |
|  | 实验室 | 含重金属试剂的材料清洗废水 | 2.5 |  |
|  | 实验室 | 检测废弃样品 | 3.5 |  |
|  | 实验室 | 有机废液 | 0.1 |  |
|  | 废水处理装置 | 栅渣及污泥 | 0.02 |  |
|  | 活性炭吸附装置 | 废活性炭 | 0.25 | 危险废物，由生产厂家回收处置 |
|  | 实验室 | 废试剂 | 0.3 |  |
|  | 工作人员 | 生活垃圾 | 4.16 | 依托中地寅岗建设集团有限公司办公楼配备的垃圾箱，由物业定期清理交由当地环卫部门处置 |
| 噪 声 | 通风橱 | Leq | 60 | 45 |
|  | 仪器 |  | 60 | 45 |
|  | 风机 |  | 90 | 60 |
| 其 他 | 无 |
| 主要生态影响(不够时可附另页)： 本项目租赁中地寅岗建设集团有限公司办公楼第2层，办公楼已经建成投入运营，实验室仅涉及装修工程和设备安装，无动土工程，因此不会对区域生态环境产生明显影响。 |

环境影响分析及防治措施

施工期环境影响简要分析 本项目施工期为3个月，所用场地为租用已建设成的办公楼，因此施工期工程内容仅为装修施工和设备的安装。室内装修及设备安装的过程中会产生少量的废气、噪声及装修垃圾。本工程施工期环境影响及污染物控制措施如下： （1）大气环境影响分析 本项目施工过程主要为各实验室及办公区域简单的装修，本项目装修阶段主要大气污染物为粉刷墙过程中产生的少量粉尘及装修废气。项目装修主要集中在实验室内，主要对实验室进行墙面粉刷、按照实验器材等，装修期间可将实验室门紧闭，窗户打开，加强通风，并且安装通风设备后，利用通风设备对装修废气进行清除。 本次环评建议在装修工程施工中，选用质量合格、通过国家质量检验的石灰，选用环保型实验器材，减少粉尘对环境的影响。应优先使用水性、紫外光固化、粉末、高固体份环保涂料。在粘贴作业时，应优先采用无助溶剂、水性胶等环境友好型符合技术。经采取以上措施后，预计施工废气对周围环境影响较小，随着装修工程的结束，其影响将消失。 （2）水环境影响分析 本项目装修阶段主要废水为施工人员生活污水，主要污染物COD、BOD、NH3-N等。依托现有大楼内卫生间，生活污水经办公楼配套建设的化粪池处理后排入市政污水管网，不会对周围水环境产生影响。 （3）噪声环境影响分析 本项目装修阶段噪声主要来源于电钻、电锤、手工钻、无齿锯等机械产生的噪声。按照《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中的要求，场界噪声白天不得大于70 dB(A)，夜间不得大于55 dB(A)。装修阶段的主要噪声源及其声级见表21。 表21 主要废气污染源源强一览表 设备 声级dB（A） 测点距离（m） 主要声源 声级dB(A) 测点距离（m） 电钻 95 1 木工刨 85 1 电锤 92 1 云石机 95 1 手工钻 92 1 角向抛光机 95 1 无齿锯 95 1 按噪声距离衰减预测模式预测敏感点处噪声值，预测模式如下： 式中：LA（r）—距声源r处的A声级； LAref（r0）—参考位置r0处的A声级； r — 受声点到声源的距离； r0 — 参考点到声源的距离。 装修阶段各施工机械在不同距离的噪声值见表22。 表22 装修阶段各种施工机械在不同距离的噪声预测值 单位：dB(A) 施工期 主要声源 室外1m处的 Leq 声源至预测点距离声级（m） 10 40 65 75 100 200 300 装修 阶段 电钻 95 75 63 59 57 55 49 45 电锤 92 72 60 56 54 52 46 42 手工钻 92 72 60 56 54 52 46 42 无齿锯 95 75 63 59 57 55 49 45 木工刨 85 65 53 49 47 45 39 35 云石机 95 75 63 59 57 55 49 45 角向磨光机 95 75 63 59 57 55 49 45 由表22可以看出：装修阶段在昼间40m处达标，夜间100m处达标。为进一步减轻装修噪声影响，施工单位应制定严格的噪声管理措施，尽量减少施工噪声对周围环境的影响，施工单位严禁在午休（12:00～14:00）和夜间（22:00～6:00）施工。设备安装期间尽可能选择周六日期间，避开其它单位上班时间，考虑到工作量较小，影响时间较短，且在楼内施工，不会对周围声环境产生大的影响。 （4）固体废物环境影响分析 本项目装修阶段固体废物主要为水泥浆抹面、塑料、油漆桶、软包装、木屑等边角料废物以及施工人员生活垃圾。不得随意堆放，应按有关规定上报地方建设主管部门，将建筑废物堆放至指定地点，严禁将危险废物混入建筑垃圾中，也不允许将建筑垃圾混入生活垃圾中，施工过程中在实验室内设置分类垃圾箱，及时将分类后的装修固废收集在垃圾箱内，日产日清，不长期堆放。本项目装修过程中施工人员平均按10人计算，生活垃圾产生量按每人0.5kg/d 计，预计装修施工期约90天，因此本项目生活垃圾量为0.45t/a，生活垃圾送至办公楼垃圾桶收集，统一由环卫部门处理。 采取以上处置设施后，装修阶段的固体废物均得到合理处置，对外环境影响较小。本项目装修期时间较短，在认真采取上述装修阶段污染控制措施后，可将对周围环境以及环保目标的污染影响降至最低。 运营期环境影响分析 1、环境空气影响分析 （1）估算模式分析 本评价依据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中5.3节评价等级的确定方法，结合项目的工程分析结果，选择正常排放的主要污染物及排放参数，采用估算模式AERSCREEN计算各污染物在考虑地形条件下、全气象组合情况条件下的最大影响程度和最远影响范围，然后按评价工作评级判据进行分级。 ① Pmax及D10%的确定 最大地面浓度占标率的计算公式： 式中：Pi — 第i个污染物的最大地面空气质量浓度占标率，%； Ci — 采用估算模式计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，μg/m3； Coi— 第i个污染物的环境空气质量标准，μg/m3。 经工程分析，本项目废气污染源为酸雾废气和有机废气，主要污染物包括非甲烷总烃、硫酸、氯化氢。选择有环境质量标准的污染因子采用导则推荐的估算模式AERSCREEN计算Pmax和D10%。废气污染源源强及参数见表23。 表23 点源参数表 编 号 名称 排气筒底部 中心坐标/m 排气筒 底部海 拔高度 /m 排气 筒高 度/m 排气筒 出口内 径/m 烟气 流速/ （m/s） 烟气 温度 /℃ 年排 放小 时数 /h 排放 工况 污染物排放速率/（kg/h） X Y NMHC 硫酸 氯化氢 1 酸雾废气 404572 4498861 1059 15 0.3 6.33 0 2080 正常 — 0.0031 0.0025 2 有机废气 404573 4498861 1059 15 0.3 6.33 0 2080 正常 0.0017 — — 非甲烷总烃参考河北省地方标准《环境空气质量 非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012）中二级标准，硫酸、氯化氢执行《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）附录D 表D.1 其他污染物空气质量浓度参考限值，本评价估算模式采用的评价因子和评价标准见表24。本项目位于内蒙古内蒙古自治区包头市稀土开发区，因此选择城市选项，不考虑区域地形条件。采用估算模式AERSCREEN所需模型参数见表25。 表24 评价因子和评价标准一览表 评价因子 平均时段 标准值/μg/m3 标准来源 NMHC 1小时平均 2.0mg/m3 《环境空气质量 非甲烷总烃限值》（DB 13/1577-2012） 硫酸 1小时平均 300 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）附录D 表D.1 其他污染物空气质量浓度参考限值 氯化氢 1小时平均 50 表25 估算模型参数一览表 参数 取值 城市/农村选项 城市/农村 城市 人口数（城市选项时） 288.87万 最高环境温度/℃ 38.4 最低环境温度/℃ -34.4 土地利用类型 城市 区域湿度条件 干燥气候 是否考虑地形 考虑地形 □是 ■否 地形数据分辨率/m — 是否考虑岸线熏烟 考虑岸线熏烟 □是 ■否 岸线距离/km — 岸线方向 — 经估算模式AERSCREEN计算的主要大气污染源最大占标率及最远距离结果见表26。 表26 有组织污染源估算模型计算结果一览表 下风向距离 /m 有机废气 酸性废气 NMHC 硫酸 氯化氢 预测质量浓度/ μg/m3 占标率 /% 预测质量浓度/ μg/m3 占标率 /% 预测质量浓度/ μg/m3 占标率 /% 10 0.1891 0.01 0.3448 0.11 0.2780 0.56 14 0.2657 0.01 0.4845 0.16 0.3907 0.78 25 0.1560 0.01 0.2845 0.09 0.2294 0.46 50 0.1248 0.01 0.2275 0.08 0.1835 0.37 75 0.0979 0.00 0.1785 0.06 0.1440 0.29 100 0.0781 0.00 0.1425 0.05 0.1149 0.23 下风向最大 质量浓度及 占标率/% 0.2657 0.01 0.4845 0.16 0.3907 0.78 D10%最远距离 /m 0 0 0 ② 评价工作等级划分依据 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018），将大气环境评价工作等级划分情况列于表27。 表27 评价工作等级 评价工作等级 评价工作分级判据 一级 Pmax≥10% 二级 1%≤Pmax＜10% 三级 Pmax＜1% ③ 评价工作级别确定 由26的计算结果可知，本项目Pmax为0.78%，D10%未出现，符合大气环境影响评价工作等级为三级的判定要求。 （2）污染物排放量核算清单 ① 有组织排放量核算 表28 本项目大气污染物有组织排放量核算表 序号 排放口编号 污染物 核算排放浓度 /（mg/m3） 核算排放速率 /（kg/h） 核算年排放量 /（t/a） 主要排放口 1 酸雾废气 硫酸雾 2.07 0.0031 0.0064 氯化氢 1.68 0.0025 0.0052 2 有机废气 NMHC 1.13 0.0017 0.0035 主要排放口合计 硫酸雾 0.0064 氯化氢 0.0052 NMHC 0.0035 一般排放口（无） 有组织排放总计 有组织排放总计 硫酸雾 0.0064 氯化氢 0.0052 NMHC 0.0035 ② 无组织排放量核算 本项目不涉及无组织污染源。 ③ 本项目大气污染物年排放量核算 表29 大气污染物年排放量核算表 序号 污染物 年排放量/（t/a） 1 硫酸雾 0.0064 2 氯化氢 0.0052 3 NMHC 0.0035 （3）环境空气影响分析结论 本项目试剂配制、化验分析等操作在通风厨内进行。酸雾废气经风机引入酸雾喷淋吸收塔进行处理，再通过楼顶设置的1根6m高排气筒排放，排放高度为15m。酸雾喷淋吸收塔对酸雾净化效率按80%计。经计算，硫酸雾排放速率为0.0031kg/h，排放浓度为2.07mg/m3；氯化氢排放速率为0.0025kg/h，排放浓度为1.68mg/m3。有机废气经风机引入UV光氧催化+活性炭吸附进行处理，再通过楼顶设置的1根6m高排气筒排放，排放高度为15m。UV光氧催化+活性炭吸附装置对有机废气净化效率按90%计。经计算，NMHC排放速率为0.0017kg/h，排放浓度为1.13mg/m3。经分析，NMHC、氯化氢、硫酸雾排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2 新污染源大气污染物排放限值中二级标准要求。 经采用估算模式进行预测，本项目酸雾废气中硫酸最大落地浓度为0.4845μg/m3，占标率最大值为0.16%；氯化氢最大落地浓度为0.3907μg/m3，占标率最大值为0.78%；有机废气中非甲烷总烃最大落地浓度为0.2657μg/m3，占标率最大值为0.01%。因此，实验废气不会对周围敏感目标产生明显影响。 另外，建议项目除了落实管理措施，还需加强个体防护措施，建议实验操作人员佩戴口罩，对实验废气采取必要的通风措施解决室内空气污染问题，确保实验室空气满足《工作场所有害因素职业接触值化学有害因素》（GBZ2.1-2007）。 2、地表水环境影响分析 （1）地表水影响分析 ① 评价工作等级 本项目废水主要为纯水制备废水、清洗废水、实验废液、生活污水。实验过程产生的酸、碱废液经中和反应调节pH至中性后送废水处理装置，含有机溶液废水、不含重金属试剂的器皿及材料冲洗废水、器皿材料清洗废水及最终清洗废水均送废水处理装置。废水处理装置净化后出水、生活污水、纯水制备产生浓排水均排入中地寅岗建设集团有限公司办公楼配套建设的化粪池内，最终经管网进入万水泉水质净化厂处理。参照《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ 2.3-2018）地面水环境影响评价工作分级判据要求，确定本项目地表水环境影响评价工作级别为三级B。 ② 地表水环境影响分析 本项目废水主要为纯水制备废水、清洗废水、实验废液、生活污水。 a、实验废液 实验过程产生的废液属危险废物，废物类别为HW49 其他废物，废物代码900-047-49，送有危险废物处置资质的单位统一处置，不外排。 b、清洗废水 实验材料及器皿清洗废水会由于实验种类不同，成分较为复杂，典型实验废水主要污染物包括pH、COD、BOD、NH3-N、SS，重金属、粪大肠菌群等。本项目在运营过程中对试剂、实验废液、清洗废水采取分类管理。当实验过程中采用含重金属试剂时，所用材料及器皿的清洗废液则为危险废物，废物类别为HW49 其他废物，废物代码900-047-49，送有危险废物处置资质的单位统一处置，不外排。当实验过程中采用不含重金属试剂时，所用材料及器皿的清洗废水通过废水处理装置净化，出水排入中地寅岗建设集团有限公司办公楼建设的化粪池内。 废水处理装置主要工艺单元包括格栅、调节沉淀水箱、中空丝膜过滤器等。废水通过管道送入处理装置，经格栅拦截污水中物状较大物质后进入调节沉淀水箱，水量在此调节均衡，停留时间为8h，水中悬浮物在沉淀池中借助重力及导流作用沉降下来。上清液经中空丝膜超滤能够过滤大部分细菌，而后排入中地寅岗建设集团有限公司办公楼配套建设的化粪池内，最终经管网进入万水泉水质净化厂处理。产生的栅渣及污泥为危险废物，废物类别为HW49 其他废物，废物代码900-047-49，送有危险废物处置资质的单位统一处置，不外排。废水处理装置工艺流程见图11，经处理后污水水质情况见表30。 图11 废水处理装置工艺流程示意图 表30 废水处理装置出水水质一览表 处理设施 污染物 COD BOD5 SS NH3-N 粪大肠菌群数 单位 mg/L mg/L mg/L mg/L 个/L 格栅+调节沉淀池 进水水质 800 550 200 25 10000 出水水质 720 550 70 25 10000 去除率（%） 10 0 65 0 0 中空丝膜超滤 进水水质 800 550 200 25 10000 出水水质 720 550 70 25 10000 去除率（%） 10 0 65 0 0 依托化粪池 进水水质 648 275 14 25 1000 出水水质 454 275 14 25 1000 去除率（%） 30 0 0 0 0 总去除率（%） 43 50 93 0 90 GB 8978-1996表4三级标准 500 300 400 — — 经依托化粪池处理后废水中污染物pH 6.5～8，COD 454mg/L、BOD5 275mg/L、SS 14mg/L、NH3-N 25mg/L、粪大肠菌群数 1000个/L，满足《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4三级标准要求，经管网进入万水泉水质净化厂处理。本项目采用的清洗废水处理装置与内蒙古谱尼测试技术有限公司实验室项目所用清洗废水处理装置项目，该项目已经环保验收，能够做到达标排放。因此，本项目清洗废水处理工艺可行。 c、纯水制备废水 纯水制备采用反渗透工艺，生产过程将有浓排水产生，该废水水质清洁，主要污染为盐类，由于采用自来水为水源，盐类含量不大，排入依托化粪池内，最终经管网进入万水泉水质净化厂处理。 d、生活污水 实验室生活污水全部排入中地寅岗建设集团有限公司办公楼配套建设的化粪池内，最终经管网进入万水泉水质净化厂处理。 综上所述，本项目废水全部妥善处置，不会对区域水环境产生明显不利影响。 （2）地下水影响分析 本项目涉及各类药剂品种较多，贮存、检测、实验过程中一旦发生泄漏，将对区域地下水环境造成污染影响。本次评价依据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016），提出分区防渗要求，具体内容如下： ① 重点防渗区 危险废物暂存间防渗、防腐，废水处理装置地面防渗、防腐，接样室、普通药品室、有毒药品室、微生物室（食品）、理化室、理化前处理室（食品）、消化室（食品）、气液相室（食品）、有机前处理室（食品）、样品室、小理化室、土壤前处理室、大理化室、微生物室（环境）、消化室（环境）、有机前处理室（环境）、无机前处理室（环境）、气液相室（环境）水池底部防渗、防腐。防渗层采用HDPE材料，厚度不小于2.0mm，防渗效果≤1.0×10-10cm/s。 ② 一般防渗区 本项目不需设置一般防渗区。 ③ 简单防渗区 除重点防渗区域外的其他区域，仅采取一般地面硬化。 本项目分区防渗见附图6。 本项目为实验室项目，不涉及大型储罐等容器，一般各类药剂贮存容器容积较小，即使发生泄漏后，泄漏量很小。且本项目选址位于中地寅岗建设集团有限公司办公楼2层，污染物发生泄漏进入1层包气带需要持续泄漏很长时间，在此过程中能够容易发现泄漏源并进行清理或采取其他有效措施切断泄漏源。实验室对危险废物暂存间、废水处理装置地面、防腐，接样室、普通药品室、有毒药品室以及其他科室的涉水区域按照重点防渗区进行防渗，防渗层采用HDPE材料，厚度不小于2.0mm，防渗效果≤1.0×10-10cm/s。 综上所述，本项目实施后对区域地下水环境影响很小。 3、声环境影响分析 由工程分析可知，本项目噪声污染源主要为通风橱，实验仪器及风机等，噪声值在60～90dB（A）。项目采用实验室仪器、通风橱布置在室内，风机安装在符合隔振设计要求的混凝土基座上，并加装消声器的隔声降噪措施，控制噪声源对周围声环境的影响。噪声源源强及分布情况见表15。 为说明本项目运营后对周围环境的影响程度，本次评价以实验室各边界作为评价点，预测计算本项目噪声源对四周厂界的噪声贡献值，分析说明噪声源对厂界声环境的影响。 （1）预测模式的确定 ① 点声源衰减公式： Lp（r）=Lp（r0）－20lg（r/r0）－A 式中：Lp（r）— 距声源r处声压级，dB（A）； Lp（r0）— 距声源r0处声压级，dB（A）； A — 环境因素衰减常数，其中包括障碍物、空气、植物等因素造成的衰减。 ② 噪声级的叠加公式： 式中：Lp总 — 距声源r处总声压级， dB（A）； n — n个声源，个； Li —第i个声源的声压级， dB（A）。 （2）项目噪声源及分布情况 本评价以实验室所在区域西南角为原点建立平面直角坐标系，对各噪声源和噪声预测点进行定位，噪声源分布情况见表31。 表31 本项目主要噪声源分布情况 序号 位置 声源名称 声级 dB（A） 数量 （台） 降噪措施 降噪效果 dB（A） 1 实验室 通风橱 60 6 -15 45 2 仪器 60 4 -15 45 3 楼顶 风机 90 1 -30 60 （3）预测结果分析 正常工况下，各预测点预测结果见表32及表33。 表32 本项目噪声预测结果 单位：dB(A) 序号 预测点名称 预测值（昼间） 标准值（昼间） 达标情况 1 东边界 30.0 65 达标 2 南边界 18.1 70 达标 3 西边界 22.8 达标 4 北边界 32.1 达标 表33 声环境敏感目标噪声预测结果 单位：dB(A) 序号 预测点名称 贡献值（昼间） 背景值（昼间） 预测值（昼间） 标准值（昼间） 达标情况 1 包头稀土高新技术产业开发区税务局 22.5 47.8～55.7 47.8～55.7 65 达标 2 包头稀土高新区公用事业管理处 4.4 51.3～53.2 51.3～53.2 65 达标 3 包头稀土高新园区劳动监察大队 4.2 52.0～54.5 52.0～54.5 70 达标 4 高新区动物卫生监督所 3.7 49.6～53.3 49.6～53.3 70 达标 由表32可以看出，本项目运营过程噪声源对东边界贡献值为30.0dB（A），满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中3类区标准限值，对南、西、北边界贡献值为18.1～32.1dB（A），均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中4类区标准限值，对中地寅岗建设集团有限公司办公楼边界周围声环境影响不大。 由表33可以看出，本项目运营后，包头稀土高新技术产业开发区税务局噪声预测值昼间为47.8～55.7dB（A），包头稀土高新区公用事业管理处噪声预测值昼间为51.3～53.2dB（A），满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类区标准；包头稀土高新园区劳动监察大队噪声预测值昼间为52.0～54.5dB（A），高新区动物卫生监督所噪声预测值昼间为49.6～53.3dB（A），满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中4a类区标准。 综上所述，本项目运营后不会对周围声环境产生明显影响。 4、固体废物 （1）固体废物影响分析 ① 一般工业固废 实验室日常产生的废纸箱、废塑料等主要指非危险化学品的包装物，还包括未接触试剂仅进行物理分析的土壤样品等，类比同规模实验室，产生量为0.2t/a。该部分固体废物化学性质相对稳定，通常情况下不易分解，若随意排放，会使实验室周围卫生环境受到影响，视觉上令人不适。由于性质上与生活垃圾类似，本项目采取排入中地寅岗建设集团有限公司办公楼配备的垃圾箱，由物业定期清理交由当地环卫部门处置。 ② 危险废物 废消耗品主要为废试剂盒、废玻璃、废培养基、实验用一次性手套、废棉球等，根据试剂种类、实验类别不同，可能沾有有机溶剂、细菌、重金属及其他剧毒物质。类比同规模实验室，产生量为0.5t/a。 实验过程产生的废液量为2.0t/a，由于实验种类有所不同，可能为酸碱废液、有机废液、含重金属废液、含细菌废液和其他剧毒物质废液等。 含重金属试剂的材料清洗废液量1.0t/a，主要为当实验过程中采用含重金属试剂或经检测样品重金属含量不满足《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》（GB 5085.3-2007）时，所用材料及器皿的清洗废液。 酸雾喷淋塔废液量1.0t/a，主要为酸雾喷淋塔运行过程产生的废液。 本项目购置1台废水处理装置，对不涉及重金属试剂的实验材料清洗废水进行处理。废水中可能含有机溶剂、细菌等物质，这些物质在经过格栅、调节沉淀池、中空丝膜时被部分截留或沉淀下来，产生栅渣和污泥，产生量为0.02t/a。 以上固体废物均属于危险废物，废物类别为HW49 其他废物，废物代码900-047-49，本项目根据其危险特性用专用密封容器分类收集至危险废物暂存间，危险废物暂存间地面防渗材料至少2mm厚，渗透系数≤10-10cm/s。各类危险废物暂存时间不超过0.5年，送有危险废物处置资质的单位统一处置，不外排。 ③ 生活垃圾 本项目工作人员产生的生活垃圾量为8.11t/a，该部分固体废物有机物含量高，如处置不及时，易腐败，引来蚊蝇，产生恶臭，对环境产生不利影响。本项目采取排入大学生创业园1号楼配备的垃圾箱，由物业定期清理交由当地环卫部门处置。 本项目固体废物产生及处置情况见表34。 表34 固体废弃物产生情况一览表 序号 属性 内容 单位 数量 处置措施 1 一般工业固废 废纸箱、废塑料、未接触试剂仅进行物理分析的土壤样品等 t/a 0.2 依托中地寅岗建设集团有限公司办公楼配备的垃圾箱，由物业定期清理交由当地环卫部门处置 2 危险废物 废试剂盒、废玻璃、废培养基、实验用一次性手套、废棉球等 0.5 全部分类收集后，送有危险废物处置资质的单位统一处置 含重金属实验废液 0.5 酸雾喷淋塔废液 1.0 含重金属试剂的材料清洗废水 2.5 检测废弃样品 3.5 有机废液 0.1 栅渣及污泥 0.02 废活性炭 0.25 由生产厂家回收处置 废试剂 0.3 3 生活垃圾 生活垃圾 4.16 依托中地寅岗建设集团有限公司办公楼配备的垃圾箱，由物业定期清理交由当地环卫部门处置 合计 — 13.03 全部妥善处置，不外排 综上所述，本项目产生的各类固废均得到合理处置，不会对环境产生不利影响。 （2）危险废物防治措施 本项目设置危险废物暂存间，位于实验室西侧，建筑面积6m2。实验室运营过程产生的各类危险废物如废消耗品、含重金属实验废液、有机废液、废活性炭及废水处理装置栅渣污泥等，均根据其危险特性用专用密封容器分类收集至危险废物暂存间，各类危险废物暂存时间不超过0.5年，送有危险废物处置资质的单位统一处置，不外排。 危险废物的管理按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单要求执行，具体内容如下： ① 废消耗品、含重金属实验废液、有机废液、废活性炭及废水处理装置栅渣污泥等危险废物采用专用的容器存放，置于危险废物暂存间存放，并设立危险废物警示标志，由专人进行管理，做好危险废物排放量及处置记录。 ② 建立危险废物台账管理制度，在贮存、利用、处置等环节建立有关危险废物的台帐记录表，危险废物转移出时或在单位内部利用时，必须要求称重。定期汇总危险废物台帐记录表，相应记录表或凭证以及危险废物转移联单（包括内部转移联单）要随报表封装汇总。汇总危险废物台帐报表，以及危险废物利用工序调查表及工序图、危险废物特性表、危险废物利用情况一览表，形成完整的危险废物台帐。 ③ 对装有危废的容器进行定期检查，容器泄漏损坏时必须立即处理，并将危废装入完好容器内。 ④ 各种危险废物应分类分开存放，并设有隔离间隔断，禁止将性质不相容的危险废物集中堆放。 ⑤ 危险废物暂存间应防风、防雨、防晒。 ⑥ 危险废物暂存间防渗层采用HDPE材料，厚度不小于2.0mm，防渗效果≤1.0×10-10cm/s；底部铺粘土作为保护层；地面采用防渗混凝土，防渗等级不小于P8；地面刷涂水泥基渗透结晶型防渗涂料。 ⑦ 各类危险废物转运应由持有危险废物经营许可证的单位按照其许可证的经营范围组织实施，承担危险废物运输的单位应获得交通运输部门颁发的危险货物运输资质，并执行危险废物转移联单制度。 5、环境风险分析 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018），涉及有毒有害和易燃易爆危险物质生产、使用、储存的可能发生突发性事故（不包括人为破坏及自然灾害引发的事故）的建设项目应进行环境风险评价。 环境风险评价应以突发性事故导致的危险物质环境急性损害防控为目标，对建设项目的环境风险进行分析、预测和评估，提出环境风险预防、控制、减缓措施，明确环境风险监控及应急建议要求，为建设项目环境风险防控提供科学依据。 （1）环境风险评价目的 为防范环境风险，防止重大环境污染事件对人民群众生命财产安全造成危害和损失，国家环保部陆续发布了《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发[2012]77 号）和《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》（环发[2012]98号）等文件，明确要求： ① 突出重点，全程监管。对石油天然气开采、油气/液体化工仓储及运输、石化化工等重点行业建设项目，应进一步加强环境影响评价管理，针对环境影响评价文件编制与审批、工程设计与施工、试运行、竣工环保验收等各个阶段实施全过程监管，强化环境风险防范及应急管理要求。 ② 明确责任，强化落实。建设单位及其所属企业是环境风险防范的责任主体，应建立有效的环境风险防范与应急管理体系并不断完善。环评单位要加强环境风险评价工作，并对环境影响评价结论负责。各级环保部门要严格建设项目环境影响评价审批和监管，在环境影响评价文件审批中对环境风险防范提出明确要求。 ③ 环境风险评价结论应作为相关建设项目环境影响评价文件结论的主要内容之一。无环境风险评价专章的相关建设项目环境影响评价文件不予受理；经论证，环境风险评价内容不完善的相关建设项目环境影响评价文件不予审批。 ④ 企业应建设并完善日常和应急监测系统，配备大气、水环境特征污染物监控设备，编制日常和应急监测方案，提高监控水平、应急响应速度和应急处理能力。将企业突发环境事件应急预案演练和应急物资管理作为日常工作任务，不断提升环境风险防范应急保障能力。 ⑤ 企业应积极配合当地政府建设和完善项目所在园区环境风险预警体系、环境风险防控工程、环境应急保障体系。企业突发环境事件应急预案应与当地政府和相关部门以及周边企业、园区的应急预案相衔接，加强区域应急物资调配管理，构建区域环境风险联控机制。 （2）风险调查、识别 根据导则要求，环境风险评价的风险识别范围主要包括物质危险性识别以及生产系统危险性识别。 ① 物质危险性识别，包括主要原辅材料、燃料、中间产品、副产品、最终产品、污染物、火灾和爆炸伴生/次生物等。 ② 生产系统维修识别，包括主要生产装置、储运设施、公用工程和辅助生产设施，以及环境保护设施等。 本项目风险识别方法主要采用资料收集和准备、物质危险性识别等，结合项目组成、工艺过程、物料使用情况，识别和筛选本项目生产、储运、装置设施等环节的风险因素。 表35 物质危险性一览表 名称 物化性质 危险性 毒性 判定 结果 氮气 无色无臭的气体；熔点为-209.8℃；相对密度为0.81（水=1）；微溶于水、乙醇 不燃气体 — — 乙炔 无色无臭气体，工业品有使人不愉快的大蒜气味；熔点为-81.8℃；沸点为-83.8℃；相对密度为0.62（水=1）；引燃温度为305℃；爆炸上限为80.0%（V/V），爆炸下限为2.1%（V/V）；微溶于水、乙醇，溶于丙酮、氯仿、苯 极易燃烧爆炸。与空气混合能形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸 — 易燃 易爆 葡萄 糖 白色，淡黄色颗粒；熔点为146℃（分解）；相对密度为1.544（水=1）；溶于水，稍溶于乙醇，不溶于乙醚和芳香烃 — — — 硼酸 无色微带珍珠光泽的三斜晶体或白色粉末，有滑腻手感, 无臭味；熔点为185℃（分解）；相对密度为1.44（水=1）；溶于水，溶于乙醇、乙醚、甘油 本品不燃，具刺激性 人经皮：15mg/3天，间歇染毒，中度刺激 — 氢氧化钠 无色、粘稠液体；熔点为318.4℃；液碱相对密度为1.3279～1.5253（水=1）；易溶于水、乙醇、甘油，不溶于丙酮 不燃 家兔经皮：50mg/24小时，重度刺激 — 三水合乙酸钠 无色或白色晶体；熔点为58~60℃；相对密度为1.528（水=1）；溶于水和乙醚，微溶于乙醇 不燃 LD50：3530mg/kg（大鼠经口）（无水物） LC50：>30 mg/lh（大鼠吸入）（无水物） LD50：>10000 mg/kg（兔经皮）（无水物） — 十水合四硼酸钠 无色半透明晶体或白色结晶粉末，无臭，味咸；熔点为741℃；相对密度为1.73（水=1）；溶于水、沸水、甘油，微溶于乙醇和酸类 不燃 LD50：5660mg/kg（大鼠经口） — 碳酸氢钠 白色、有微咸味、粉末或结晶体；熔点为270℃；相对密度为2.16（水=1）；溶于水，不溶于乙醇等 不燃 LD50：4220mg/kg（大鼠经口） — 无水磷酸二氢钠 白色结晶粉末或颗粒，无味，微吸湿；熔点为100℃；相对密度为2.04（水=1）；溶于水，不溶于醇 不燃 LD50：8290mg/kg（大鼠经口） — 乙二胺四乙酸二钠 白色晶体；熔点为851℃（分解）；引燃温度：450℃（粉云），爆炸下限为75%（V/V）；溶于水，微溶于醇 本品可燃，具刺激性 LD50：2000mg/kg（大鼠经口） — 亚甲基蓝 深绿色青铜光泽结晶固体；熔点为215℃；相对密度为1（水=1）；闪点为14℃；可溶于水，乙醇，不溶于醚类 易燃 LD50：1180mg/kg（大鼠经口） LD50：3500mg/kg（小鼠经口） 易燃 物质 重铬酸钾 桔红色结晶；熔点为398℃；相对密度为2.68（水=1）；溶于水，不溶于乙醇，第5.1 类氧化剂 强氧化剂 LD50：190mg/kg（小鼠经口） 一般 毒物 安替比林 无色晶体或白色结晶性粉末；熔点为113℃；相对密度为1.0747（水=1）；易溶于水、乙醇、氯仿，微溶于乙醚 — — — 巴比妥酸 白色结晶，无臭；熔点为248℃；微溶于水和乙醇，溶于乙醚 — — — 盐酸 无色或微黄色发烟液体，有刺鼻的酸味；熔点为-114.8℃；沸点为108.6℃；相对密度为1.20（水=1）；与水混溶，溶于碱液；第8.1类酸性腐蚀品 — — — 硫酸 纯品为无色透明油状液体，无臭；熔点为10.5℃；沸点为330.0℃；相对密度为1.83（水=1）；与水混溶；第8.1类酸性腐蚀品 — LD50：2140 mg/kg（大鼠经口） LC50：510mg/m3，2小时（大鼠吸入）； 320mg/m3，2小时（小鼠吸入） 一般 毒物 硝酸 纯品为无色透明发烟液体，有酸味；熔点为-42℃；沸点为86℃；相对密度为1.50（水=1）；第8.1类酸性腐蚀品 强氧化剂 — — 草酸 白色粉末，味酸、无臭；熔点为10.5℃（分解）；相对密度为1.9（水=1）；溶于水、乙醇，不溶于苯、氯仿 遇明火、高热可燃。加热分解产生毒性气体 LD50：375mg/kg（大鼠经口） 可燃 物质 高锰酸钾 深紫色细长斜方柱状结晶，有金属光泽；相对密度为2.7（水=1）；溶于水、碱液，微溶于甲醇、丙酮、硫酸 强氧化剂 LD50：1090 mg/kg（大鼠经口） — 甲基橙 橙黄色鳞状晶体或粉末；熔点大于300℃；微溶于水，不溶于乙醇，易溶于热水 遇明火、高热可燃 — 可燃 物质 甲基红 深紫色有光泽的晶体或红褐色粉末；熔点为180~182℃；闪点为11℃；不溶于水，溶于乙醇呈褐色 可燃 — 易燃 物质 酒石酸锑钾 无色无味固体；相对密度为2.607（水=1）；溶于水及甘油，不溶于乙醇；第6.1 类酸性腐蚀品 不易燃物质 LD50：115mg/kg（大鼠经口） 一般 毒物 姜黄素 橙黄色结晶性粉末；熔点为183℃；不溶于水及乙醚，溶于乙醇及冰醋酸 — — — 抗坏血酸 无色晶体，无味；熔点为190~192℃；相对密度为1.65（水=1）；引燃温度为380℃；溶于水，稍溶于乙醇，不溶于乙醚、氯仿、苯、石油醚、油类和脂肪 可燃 LD50：11900mg/kg（大鼠经口） 可燃 物质 酚酞 白色或微带黄色的结晶粉末，无臭，无味；熔点为257~259℃；相对密度为1.277（水=1）；溶于冷水，加热时溶解较多，溶于乙醇和乙醚，能溶于苛性碱溶液或碱金属碳酸 盐溶液而呈现红色。在酸化时则变为无色 可燃 — 可燃 物质 乙醇 无色液体，有酒香；熔点为-114.1℃；沸点为78.3℃；相对密度为0.79（水=1）；引燃温度为363℃；闪点为12℃；爆炸上限为19.0%（V/V），爆炸下限为3.3%（V/V）；与水混溶，可混溶于醚、氯仿、甘油等多数有机溶剂 易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物 LD50：7060mg/kg（兔经口），7430 mg/kg（兔经皮） LC50：37620mg/m3，10小时（大鼠吸入） 易燃 易爆 甲醇 无色澄清液体，有刺激性气味；熔点为-97.8℃；沸点为64.8℃；相对密度为0.79（水=1）；引燃温度为385℃；闪点为11℃；爆炸上限为44.0%（V/V），爆炸下限为5.5%（V/V）；溶于水，可混溶于醇、醚等多数有机溶剂 易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物 LD50：5628mg/kg（大鼠经口），15800 mg/kg（兔经皮） LC50：83776mg/m3，4小时（大鼠吸入） 易燃 易爆 丙酮 无色透明易流动液体，有芳香气味，极易挥发；熔点为-95℃；沸点为56.5℃；相对密度为0.80（水=1）；引燃温度为465℃；闪点为-18℃；爆炸上限为13.0%（V/V），爆炸下限为2.2%（V/V）；与水混溶，可混溶于乙醇、乙醚、氯仿、油类、烃类、等多数有机溶剂 极易燃，其蒸气与空气混合，能形成爆炸性混合物 LD50：5800mg/kg（大鼠经口） LD50：5340mg/kg（兔经口） LD50：8000mg/kg（兔经皮） 易燃 易爆 三氯甲烷 无色透明重质液体，极易挥发，有特殊气味；熔点为-63.5℃；沸点为61.3℃；相对密度为1.50（水=1）；不溶于水，溶于醇、醚、苯 — LD50：908mg/kg（大鼠经口） LC50：47702mg/m3，4小时（大鼠吸入） — 四氯化碳 无色有特臭的透明液体，极易挥发；熔点为-22.6℃；沸点为76.8℃；相对密度为1.60（水=1）；微溶于水，易溶于多数有机溶剂 不燃 LD50：2350mg/kg（大鼠经口），5070mg/kg（大鼠经皮） LC50：50400mg/m3，4小时（大鼠吸入） — 叠氮化钠 无色至白六面晶系结晶性粉末，无臭；熔点为275℃（分解）；相对密度为1.85（水=1）；溶于液氮，微溶于醇。不易溶于有机溶剂 与酸类剧烈反应产生爆炸性的叠氮酸 LD50：27mg/kg（小鼠经口） LD50：18mg/kg（小鼠腹腔） LD50：19mg/kg（小鼠静脉） 剧毒 物质 氰化物标液 氰化钾溶液，含量为1.000g/LinH2O 不燃 LD50：5mg/kg（大鼠经口） 剧毒 物质 铊标准溶液 硝酸铊溶液，含量为2.0mol/L，硝酸含量为5% 不燃 LD50：45mg/kg（犬经口），无机剧毒品 剧毒 物质 硫酸汞 白色结晶粉末，无气味；相对密度为6.47（水=1）；第6.1 类毒害品 不燃 LD50：57mg/kg（大鼠经口） LC50：40mg/kg（小鼠经口） 一般 毒物 30% 过氧化氢 无色透明液体，有微弱的特殊气味；熔点为-2℃（无水）；沸点为158℃（无水）；相对密度为1.46（水=1，无水）；溶于水、醇、醚，不溶于苯、石油醚 助燃，具强刺激性 — — 无水乙醇 液体、无色、醇类气味；熔点为-117℃；沸点为78.3℃；相对密度为0.790～0.793（水=1）；引燃温度为425℃；闪点为12℃；爆炸上限为15.0%（V/V），爆炸下限为3.5%（V/V）；水可溶、有机溶剂可溶 易燃液体 LD50：7060mg/kg（兔经口），7340mg/kg（兔经皮） LC50：37620mg/kg，10h（大鼠吸入） 易燃 易爆 氨水 无色透明液体，有强烈的刺激性臭味；液碱相对密度为0.91（水=1）；溶于水、醇 不燃 — — 磷酸 无色结晶，无臭，具有酸味；熔点为42.4℃；沸点为260℃；相对密度为1.87（水=1）；与水混溶，可混溶于乙醇 不燃 LD50：1530mg/kg（大鼠经口），2740mg/kg（兔经皮） — 高氯酸 无色透明的发烟液体；熔点为-122℃；沸点为130℃；相对密度为1.76（水=1）；与水混溶 不燃 LD50：1100mg/kg（大鼠经口），400mg/kg（犬经口） — 盐酸羟胺 白色晶体，易潮解；熔点为151℃；相对密度为1.67（水=1）；易溶于水，溶于醇、甘油，不溶于冷水、醚 不燃 — — 抗坏血酸 无色晶体，无味；熔点为190～192℃；相对密度为1.65（水=1）；溶于水，稍溶于乙醇，不溶于乙醚、氯仿、苯、石油醚、油类和脂肪 可燃 LD50：11900mg/kg（大鼠经口） — 乙酸钙 白色轻微醋酸味固体；熔点为58℃；沸点＞400℃；相对密度为1.42（水=1）；易溶于水，稍溶于乙醇、乙醚 不燃 LD50：3530mg/kg（大鼠经口） LC50：＞30mg/l，2h（大鼠经口） 一般 毒物 过硫酸钾 白色结晶，无气味，有潮解性；相对密度为2.48（水=1）；溶于水，不溶于乙醇 助燃，具刺激性 LD50：802mg/kg（大鼠经口） 一般 毒物 硅酸镁 白色结晶粉末，无气味；相对密度为0.22（水=1）；溶于盐酸、热硫酸、浓氯化钠，不溶于丙酮、氨水 不燃 LD50：57mg/kg（大鼠经口） LC50：40mg/kg（小鼠经口） 一般 毒物 钼酸铵 无色或略带淡绿色、棱形晶体；熔点为170℃（分解）；相对密度为2.38～2.95（水=1）；不溶于乙醇，溶于水，溶于乙酸、盐酸、碱液 不燃 LD50：333mg/kg（大鼠经口） 一般 毒物 变色硅胶 蓝色或浅蓝色玻璃状颗粒；熔点为1610～1728℃；沸点2230℃；相对密度为2.17～2.66（水=1）；引燃温度为1010℃（粉末）；闪点为100℃；爆炸上限为2.29kg/m3，爆炸下限为0.28kg/m3；不溶于水 易燃 — 易燃 物质 异烟酸 无色晶体；熔点为317℃；既溶于酸，也溶于碱。溶于热水和乙醇，难溶于冷水 — — — 乙二胺四乙酸二钠 白色晶体；熔点为248℃（分解）；引燃温度为450℃（粉云）；爆炸下限为75g/m3；溶于水，微溶于醇 可燃，具刺激性 LD50：2000mg/kg（大鼠经口） 可燃 物质 硫酸亚铁铵 淡绿色或兰绿色固体（粉末或块状晶体） 不燃 LD50：5900～13400mg /kg（大鼠经口） — 重铬酸钾 桔红色结晶；熔点为398℃；相对密度为2.68（水=1）；溶于水，不溶于乙醇 助燃，具强腐蚀性、刺激性 LD50：190mg/kg（小鼠经口） 一般 毒物 无水硫酸钠 白色结晶或粉末；熔点为884℃；相对密度为2.68（水=1）；溶于水，不溶于乙醇 不燃 — — 碘化汞 黄色结晶或粉末；熔点为259℃；沸点354℃；相对密度为6.09（水=1）；不溶于水、酸，微溶于无水乙醇 不燃，具刺激性 LD50：18mg/kg（大鼠经口）；75mg/kg（大鼠经皮） 剧毒 物质 碘化钾 白色立方体或粉末；熔点为723℃；沸点1330℃；相对密度为3.13（水=1）；溶于水、乙醇。丙酮和甘油 不燃 — — 铁氰化钾 红色晶体；相对密度为1.85（水=1）；溶于水，溶于丙酮，微溶于醇 不燃，具刺激性 LD50：2970mg/kg（小鼠经口） — 对照表28可知实验室所用乙炔、乙醇、甲醇、丙酮、无水乙醇为易燃易爆物质，亚甲基蓝、甲基红、变色硅胶为易燃物质，草酸、甲基橙、抗坏血酸、酚酞、乙二胺四乙酸二钠为可燃物质，叠氮化钠、氰化物标液、铊标准溶液、碘化汞为剧毒物质，重铬酸钾、硫酸、酒石酸锑钾、硫酸汞、乙酸钙、过硫酸钾、硅酸镁、钼酸铵、重铬酸钾为一般毒物。 ② 重大危险源辨识 重大危险源的辨识主要根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）中的相关要求，在单元内达到和超过《重大危险源辨识标准》标准临界量时，将作为事故重大危险源。 a、单元内存在的危险化学品为单一品种，则该危险化学品的数量即为单元内危险化学品的总量，若等于或超过相应的临界量，则定为重大危险源。 b、单元内存在的危险物质为多品种时，按下式计算，若满足下面公式，则划分为重大危险源： q1/Q1+q2/Q2+……+qn/Qn≥1 式中：q1,q2……qn — 每种危险物质实际存在量（t）； Q1,Q2……Qn — 与各种物质相对应的生产场所或贮存区的临界量（t）。 实验室内重大危险源辨识结果见表36。 表36 危险品最大贮存量及其临界量一览表 序号 危险源单元 危险品名称 储量（t） 临界量（t） qi/Qi 1 药品室 乙炔 0.05 10 0.005 2 亚甲基蓝 0.001 50 0.00002 3 重铬酸钾 0.001 50 0.00002 4 硫酸 0.00002 5 0.000004 5 草酸 0.001 50 0.00002 6 甲基橙 0.0001 50 0.000002 7 甲基红 0.0001 50 0.000002 8 酒石酸锑钾 0.001 50 0.00002 9 抗坏血酸 0.001 50 0.00002 10 酚酞 0.0001 50 0.000002 11 乙醇 0.16 50 0.0032 12 甲醇 0.08 10 0.008 13 丙酮 0.032 10 0.0032 14 叠氮化钠 0.0004 5 0.00008 15 氰化物标液 0.00016 5 0.000032 16 铊标准溶液 0.00008 5 0.000016 17 硫酸汞 0.0008 50 0.000016 18 无水乙醇 0.008 50 0.00016 19 乙酸钙 0.002 50 0.00004 20 过硫酸钾 0.002 50 0.00004 21 硅酸镁 0.002 50 0.00004 22 钼酸铵 0.002 50 0.00004 23 变色硅胶 0.016 50 0.00032 24 乙二胺四乙酸二钠 0.002 50 0.00004 25 重铬酸钾 0.002 50 0.00004 26 碘化汞 0.0004 5 0.00008 总计 0.02 （3）评价等级评价范围 ① 危险物质及工艺系统危险性（P）分级 计算所涉及的每种危险废物在实验室的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值Q。 当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q； 当存在多种危险物质时，则按（C.1）计算物质总量与其临界量比值Q： 式中：q1、q2……qn — 每种危险物质的最大存在量，t。 Q1、Q2……Qn — 每种危险物质的临界量，t。 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为I。 当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。 根据以上内容中计算结果，本项目Q值为0.02。 ② 评价等级 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）的规定，环境风险评价工作等级划分表见表37。 表37 环境风险评价工作等级划分表 环境风险潜势 Ⅳ、Ⅳ+ Ⅲ Ⅱ Ⅰ 评价工作等级 一 二 三 简单分析a a是相对应详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。见附录A。 根据表28，本项目项目环境风险潜势为I，只做简单分析。 ③ 评价范围 本项目为简单分析，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）的规定，环境风险评价范围为项目周围主要环境敏感目标。 （4）风险事故情形分析 在风险识别的基础上，选择对环境影响较大且有代表性的事故类型，设定风险事故情形。由于事故触发因素具有不确定性，因此事故情形的设定并不能包含全部可能的环境风险，但通过有代表性的事故情形分析可以为风险管理提供科学依据。 本项目涉及的危险物质主要为乙炔、硼氢化钾、乙醇、甲醇、丙酮、亚甲基蓝、甲基红、叠氮化钠、氰化物标液、铊标准溶液、重铬酸钾、硫酸、酒石酸锑钾和硫酸汞。由于实验室内危险物质储存量较少，因此对人体及周边环境造成影响较小。 （5）风险防范措施 ① 实验室管理与风险防范措施 a、实验室要建立一套领导监督负责、员工值日的安全检查制度。落实事故风险负责人，配备专职实验室安全员，每个实验室都要落实到人，检查排除事故风险隐患。 b、实验室安全运行组织管理标准化。主要是制订以实验室安全运行为目标的实验室安全管理全过程的各项详细的、可操作的管理标准，并在管理中严格贯彻和执行。 c、实验室安全条件标准化。主要是保证实验室房屋及水、电、气等管线设施规范、完善，实验室设备及各种附件完好，实验室现场布置合理、通道畅通、整洁卫生，实验室安全标志齐全、醒目直观，实验室安全防护设施与报警装置齐全可靠，安全事故抢救设施齐全、性能良好，并要依此制订相应的各项标准，以作建设和检查的依据。 d、实验室安全操作标准化。主要针对各实验室的每个实验制订操作程序和动作标准，实现标准化操作。 e、规范有毒试剂的使用，实验室加强通风，防止中毒事件发生。 f、实验后组织细胞等必须全部经过高压灭菌锅高压灭活。 ② 药品库管理与风险防范措施 a、化学试剂由专业生产厂家购买，由厂家派专用车辆负责运送。用于危险化学品运输的工具及容器，必须经检测、检验合格，方可使用。输送有毒有害物料，应采取防止泄漏、渗漏的措施。 b、化学试剂购买后直接交专业管理员接收并入库。管理员先检查包装的完好性，封口是否严密，试剂无泄漏，标签是否粘贴牢固无破损，内容清晰，贮存条件明确。瓶签已部分脱胶的，应及时用胶水粘贴。无标签的试剂不得入库，应及时予销毁。 c、化学试剂须严格按其性质如剧毒、麻醉、易燃、易挥发、强腐蚀品等和贮存要求分类存放，并控制化学试剂贮存量。 d、化学试剂保管员必须每周检查一次温湿度表并记录。超出规定范围的应及时调整。 e、化学试剂贮藏于专用药品库内，由专人保管。药品库分普通试剂间和易制毒试剂间，易制毒试剂间配设防盗门，危险化学品贮藏于专用仓库保险柜内，实行双人双锁领用制度。 f、药品库应通风、阴凉、避光，室温应保持以5～30℃，相对湿度以45～75%为宜。室内严禁明火，消防灭火设施器材完备。 g、盛放化学试剂的贮存柜需用防尘、耐腐蚀、避光的材料制成。 h、化学性质或防护、灭火方法相互抵触的化学危险品，不得在同一柜或同一储存室内存放。如氧化剂与还原剂应分开存放，液态试剂与固态试剂分开存放，有机试剂与无机试剂分开存放。 i、易潮解、易失水风化、易挥发、易吸收二氧化碳、易氧化、易吸水变质化学试剂，需密闭保存或蜡封保存，应存放试剂柜下部柜中，平时应关门上锁。 j、易爆炸品、易燃品、腐蚀品应单独存放，平时应关门上锁，剧毒品用后归还药品库，某些高活性试剂应低温干燥贮放。 实验室运营过程中，只要加强管理，对各类危险化学品严格管控，实验操作过程标准化要求，一般不会导致火灾、爆炸、泄露等事故的发生，环境风险程度较小，是可以接受的。 表38 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称 内蒙古恒胜测试科技有限公司实验室建设项目 建设地点 （内蒙古自治区）省 （包头）市 （稀土开发）区 （）县 （）园区 地理坐标 经度 109.871604° 纬度 40.635236° 主要危险物质及分布 乙炔、亚甲基蓝、重铬酸钾、硫酸、草酸、甲基橙、甲基红、酒石酸锑钾、抗坏血酸、酚酞、乙醇、甲醇、丙酮、叠氮化钠、氰化物标液、铊标准溶液、硫酸汞、无水乙醇、乙酸钙、过硫酸钾、硅酸镁、钼酸铵、变色硅胶、乙二胺四乙酸二钠、重铬酸钾、碘化汞等。分布在药品室 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等） 主要环境影响途径包括以上危险物质泄漏或易燃物质发生火灾产生次生灾害，对区域环境空气和地下水环境造成污染。实验室内危险物质储存量较少，因此对人体及周边环境造成影响较小 风险防范措施要求 ① 实验室管理与风险防范措施 a、实验室要建立一套领导监督负责、员工值日的安全检查制度。落实事故风险负责人，配备专职实验室安全员，每个实验室都要落实到人，检查排除事故风险隐患。 b、实验室安全运行组织管理标准化。主要是制订以实验室安全运行为目标的实验室安全管理全过程的各项详细的、可操作的管理标准，并在管理中严格贯彻和执行。 c、实验室安全条件标准化。主要是保证实验室房屋及水、电、气等管线设施规范、完善，实验室设备及各种附件完好，实验室现场布置合理、通道畅通、整洁卫生，实验室安全标志齐全、醒目直观，实验室安全防护设施与报警装置齐全可靠，安全事故抢救设施齐全、性能良好，并要依此制订相应的各项标准，以作建设和检查的依据。 d、实验室安全操作标准化。主要针对各实验室的每个实验制订操作程序和动作标准，实现标准化操作。 e、规范有毒试剂的使用，实验室加强通风，防止中毒事件发生。 f、实验后组织细胞等必须全部经过高压灭菌锅高压灭活。 ② 药品库管理与风险防范措施 a、化学试剂由专业生产厂家购买，由厂家派专用车辆负责运送。用于危险化学品运输的工具及容器，必须经检测、检验合格，方可使用。输送有毒有害物料，应采取防止泄漏、渗漏的措施。 b、化学试剂购买后直接交专业管理员接收并入库。管理员先检查包装的完好性，封口是否严密，试剂无泄漏，标签是否粘贴牢固无破损，内容清晰，贮存条件明确。瓶签已部分脱胶的，应及时用胶水粘贴。无标签的试剂不得入库，应及时予销毁。 c、化学试剂须严格按其性质如剧毒、麻醉、易燃、易挥发、强腐蚀品等和贮存要求分类存放，并控制化学试剂贮存量。 d、化学试剂保管员必须每周检查一次温湿度表并记录。超出规定范围的应及时调整。 e、化学试剂贮藏于专用药品库内，由专人保管。药品库分普通试剂间和易制毒试剂间，易制毒试剂间配设防盗门，危险化学品贮藏于专用仓库保险柜内，实行双人双锁领用制度。 f、药品库应通风、阴凉、避光，室温应保持以5～30℃，相对湿度以45～75%为宜。室内严禁明火，消防灭火设施器材完备。 g、盛放化学试剂的贮存柜需用防尘、耐腐蚀、避光的材料制成。 h、化学性质或防护、灭火方法相互抵触的化学危险品，不得在同一柜或同一储存室内存放。如氧化剂与还原剂应分开存放，液态试剂与固态试剂分开存放，有机试剂与无机试剂分开存放。 i、易潮解、易失水风化、易挥发、易吸收二氧化碳、易氧化、易吸水变质化学试剂，需密闭保存或蜡封保存，应存放试剂柜下部柜中，平时应关门上锁。 j、易爆炸品、易燃品、腐蚀品应单独存放，平时应关门上锁，剧毒品用后归还药品库，某些高活性试剂应低温干燥贮放。 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）： 本项目危险物质数量与临界量比值Q＜1，环境风险潜势为Ⅰ，因此开展简单分析 （4）应急预案 为了确保在发生突发事故时能够尽快地采取有效抢救措施，及时消除或减少环境污染危害程度，建议建设单位对本项目可能造成环境风险的突发性事故制定详细的应急预案，纲要内容参考表39。 表39 突发事故应急预案纲要 序号 项 目 内容及要求 1 危险源情况 详细说明危险源类型、数量、分布及其对环境的风险 2 应急计划区 危险目标包括实验设备装置区、药品库、气瓶间 3 应急组织机构、人员 应制定应急组织机构、确定具体负责人员 4 预案分级响应条件 规定预案的级别及分级响应程序 5 应急救援保障 设置应急设施，设备与器材等 6 报警、通讯联络方式 规定应急状态下的报警通讯方式、通知方式和交通保障、管制 7 应急环境监测、抢险、救援及控制措施 由专业队伍负责对事故现场进行侦察 监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据 8 应急检测、防护措施、清除 防爆措施和器材事故现场、邻近区域、控制防火区域，控制和清除污染措施及相应设备 9 应急剂量控制撤离组织计划医疗救护与保护公众的健康 事故现场：事故处理人员制定毒物的应急剂量、现场及临近装置人员的撤离组织计划和紧急救护方案；临近地区：制定受事故影响的临近地区内人员对毒物的应急剂量、公众的疏散组织计划和紧急救护方案 10 事故应急救援关闭程序与恢复措施 事故现场：规定应急状态终止程序，事故现场善后处理，恢复生产措施；临近地区：解除事故警戒、公众返回和善后恢复措施 11 应急培训计划 应急计划制定后，平时安排人员培训与演练 12 公众教育和信息 对项目所在区域开展教育、培训和发布有关信息 13 记录和报告 设应急事故专门记录，监理档案和报告制度 14 附件 准备并形成环境风险事故应急处理有关的附件材料 6、产业政策及选址分析 （1）产业政策符合性分析 本项目为环境保护监测项目，属于科技服务业，根据《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正），本项目建设属于鼓励类。本项目的建设符合国家产业政策要求。 （2）“三线一单”符合性分析 表40 环境保护“三线一清单”符合性判定一览表 名称 本项目情况 判定情况 生态保 护红线 根据《内蒙古自治区人民政府办公厅关于印发划定并严守生态保护红线工作方案的通知》内政办发〔2017〕133号，截至目前，虽然《内蒙古生态保护红线划定方案（报批稿）》尚未发布实施，但是为了促进区域生态恢复治理和自然资源保护利用，提高生态产品供给能力和生态系统服务功能，根据生态保护红线的主要类型与分布，经分析判定，本项目场址不在重要生态功能区、生态敏感脆弱区、禁止开发区域以及其他各类保护地中 符合 资源利 用上线 资源利用上线即各地区能源、水、土地等资源消耗是不得突破的“天花板”。本项目在生产运营过程中有一定量的水、电等资源消耗，项目资源消耗量相对区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求 符合 环境质 量底线 根据环境质量现状监测结果，项目所在区域大气、声环境环境基本满足相应标准要求。本项目废气、噪声经采取相应的治理措施后均可满足达标排放要求；运营过程中产生的废水经处理达标后排入万水泉水质净化厂处理 符合 负面清单 根据《内蒙古自治区人民政府关于印发自治区国家重点生态功能区产业准入负面清单（试行）的通知》（内政发[2018]11号），“内蒙古自治区国家重点生态功能区产业准入负面清单（试行）”适用于我区43个国家重点生态功能区旗县（市）行政区全域，本项目建设地点为内蒙古自治区包头市稀土开发区内，不在该负面清单适用范围内 符合 （3）选址合理性分析 包头市稀土高新区规划区位于包头东南角，北至友谊大街，南达校园南路，东临万青路，西达林荫南路。规划总用地面积15.54km2，其中城市建设用地13.46km2。目前，高新区规划区已基本按照包头稀土高新技术产业开发区总体规划建设完成，注册企业信息、新材料、生物工程和环保、节能产业相结合的发展格局。 规划区规划布局包括行政管理中心、商业商贸中心、绿化休闲中心、居住区、工业区等；规划区产业以稀土、机电一体化为主导，辅以行政、商务、地产开发等。 本项目位于内蒙古自治区包头市稀土开发区青工南路14号中地寅岗建设集团有限公司办公楼2层，中心坐标东经109°52'17.78"，北纬40°38'06.85"。中地寅岗建设集团有限公司办公楼位于包头市稀土开发区，是一座以商业办公为主要功能的建筑物。实验室主要开展环境保护监测技术服务业务，符合园区商业商贸服务的规划布局，故本项目的建设符合包头市稀土高新区规划区规划。 根据包头市地下水饮用水水源保护区图，本项目不在地下水饮用水源准保护区范围内。 综合以上分析，实验室建设租用中地寅岗建设集团有限公司办公楼2层，选址是合理的。 7、环境监测计划 环境监测是环境保护的基础，是进行污染治理和监督管理的依据。本工程运营后监测计划见表41。 表41 环境监测计划一览表 序号 项目 内容 监测因子 取样位置 监测频率 1 废气 实验废气 非甲烷总烃、硫酸、氯化氢 排气筒采样孔 每半年1次 2 噪声 边界噪声 Leq 厂界外1m处 每半年1次 8、环保投资及竣工验收 （1）环保投资 本项目环保投资为48.9万元，主要为废气处理设施、污废水处理设施、防渗设施及固废处置设施等，环保投资占工程总投资的9.78%。项目运营期环保投资见表42。 表42 项目运营期环保投资 单位：万元 序号 类别 主要设施 数量 （套） 用途 投资 （万元） 1 废气治理措施 移动式集气罩8个+废气管道+酸雾喷淋吸收塔 1 酸雾废气治理 8 通风橱6个+废气管道+UV光氧催化+活性炭吸附装置 1 有机废气治理 18 2 废水处置措施 污水处理装置+依托化粪池 1 清洗废水处理 4.6 依托化粪池 — 浓排水、生活污水处理 — 3 噪声治理措施 实验室各科室 — 通风橱、仪器隔声降噪 — 消声器+减振基础 — 风机消音、减振降噪 0.3 4 固体废物处理措施 危废暂存间防渗、防腐 — 防止各类危险废物泄露废液下渗 2 5 其他 废水处理装置区地面防渗、防腐 — 防止泄露废水下渗 1 接样室、普通药品室、有毒药品室、微生物室（食品）、理化室、理化前处理室（食品）、消化室（食品）、气液相室（食品）、有机前处理室（食品）、样品室、小理化室、土壤前处理室、大理化室、微生物室（环境）、消化室（环境）、有机前处理室（环境）、无机前处理室（环境）、气液相室（环境）水池底部防渗、防腐 — 防止实验及清洗废水下渗 15 合计 — — 48.9 （2）“三同时”验收 本项目投入运行后，环保设施“三同时”验收一览表见表43。 表43 环保设施“三同时”验收一览表 类别 序号 污染源 主要设施 台 （套） 治理对象 治理效果 验收标准 废气治 理措施 1 酸雾废气 移动式集气罩8个+废气管道+酸雾喷淋吸收塔+1根6m高排气筒 1 硫酸雾 氯化氢 全部引入通风管道，由顶楼酸雾废气排气筒排放，排放高度15m 排放高度不低于15m，满足GB 16297-1996二级标准要求 2 有机废气 通风橱6个+废气管道+UV光氧催化+活性炭吸附装置+1根6m高排气筒 1 非甲烷总烃 全部引入通风管道，由顶楼有机废气排气筒排放，排放高度15m 废水处置措施 1 实验平台 污水处理装置+依托化粪池 1 CODcr BOD5 SS NH3-N 粪大肠菌群 全部妥善处置，不外排 化粪池出水满足GB 8978-1996表4三级标准 2 纯水制备 依托化粪池 — 盐类 3 工作人员 依托化粪池 — CODcr BOD5 SS NH3-N 噪声治 理措施 1 通风橱 置于室内 — Leq -15dB（A） 边界噪声满足GB 3096-2008中4a类区标准 2 仪器 置于室内 — -15dB（A） 3 风机 消声器+减振基础 — -30dB（A） 固体 废物 1 实验室及废水处理装置 暂存间防渗、防腐 — 各类危险废物泄露废液 防渗层采用HDPE材料，厚度不小于2.0mm，防渗效果≤1.0×10-10 cm/s GB 18597-2001 其他 1 废水处理装置 地面防渗、防腐 1 泄露废水 2 接样室、普通药品室、有毒药品室、微生物室（食品）、理化室、理化前处理室（食品）、消化室（食品）、气液相室（食品）、有机前处理室（食品）、样品室、小理化室、土壤前处理室、大理化室、微生物室（环境）、消化室（环境）、有机前处理室（环境）、无机前处理室（环境）、气液相室（环境） 水池底部防渗、防腐 5 实验及清洗废水

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 酸雾废气 | 硫酸雾 氯化氢 | 将废气引入酸雾喷淋吸收塔进行处理，再通过楼顶设置的1根6m高排气筒排放，排放高度为15m | 满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2 新污染源大气污染物排放限值中非甲烷总烃、硫酸雾和氯化氢二级标准要求 |
|  | 有机废气 | 非甲烷总烃 | 将废气引入UV光氧催化+活性炭吸附装置进行处理，再通过楼顶设置的1根6m高排气筒排放，排放高度为15m |  |
| 水 污 染 物 | 不含重金属的实验废水及清洗废水 | CODcr BOD5 SS NH3-N 粪大肠菌群 | 排入废水处理装置，出水排入中地寅岗建设集团有限公司办公楼配套建设的化粪池内 | 最终经管网进入万水泉水质净化厂处理 |
|  | 清净浓排水 | 盐类 | 排入中地寅岗建设集团有限公司办公楼配套建设的化粪池内 |  |
|  | 生活污水 | CODcr BOD5 SS NH3-N | 排入中地寅岗建设集团有限公司办公楼配套建设的化粪池内 |  |
| 固体 废物 | 实验室 | 废纸箱、废塑料、未接触试剂仅进行物理分析的土壤样品等 | 依托中地寅岗建设集团有限公司办公楼配备的垃圾箱，由物业定期清理交由当地环卫部门处置 | 全部妥善处置，不外排 |
|  | 实验室 | 废试剂盒、废玻璃、废培养基、实验用一次性手套、废棉球等 | 属于危险废物，根据其特性用专用密封容器分类收集至危险废物暂存间，暂存时间不超过0.5年，送有危险废物处置资质的单位统一处置，不外排 |  |
|  | 实验室 | 含重金属实验废液 |  |  |
|  | 酸雾喷淋塔 | 酸雾喷淋塔废液 |  |  |
|  | 实验室 | 含重金属试剂的材料清洗废水 |  |  |
|  | 实验室 | 检测废弃样品 |  |  |
|  | 实验室 | 有机废液 |  |  |
|  | 废水处理装置 | 栅渣及污泥 |  |  |
|  | 活性炭吸附装置 | 废活性炭 | 属于危险废物，由生产厂家回收处置 |  |
|  | 实验室 | 废试剂 |  |  |
|  | 工作人员 | 生活垃圾 | 依托中地寅岗建设集团有限公司办公楼配备的垃圾箱，由物业定期清理交由当地环卫部门处置 |  |
| 噪 声 | 实验室仪器、通风橱布置在室内，风机安装在符合隔振设计要求的混凝土基座上，并加装消声器，降噪效果为15～30dB（A） |
| 其 他 | 无 |
| 生态保护措施及预期效果 本项目中地寅岗建设集团有限公司办公楼第2层，无动土工程，不会对区域生态环境产生明显影响，因此不再采取生态保护措施。 |

结论与建议

一、结论 1、建设项目情况 （1）项目概况 项目名称：内蒙古恒胜测试科技有限公司实验室建设项目 建设性质：新建 项目建设规模：实验室总建筑面积1200m2 建设期：项目建设期为3个月，预期投产日期2020年2月 工程投资和环保投资：项目总投资500万元，其中环保投资48.9万元，占总投资的9.78% 劳动定员和工作制度：实验室劳动定员20人，实行1班制，每班工作8h，年有效工作时间260天 （2）项目选址与产业政策 本项目位于内蒙古自治区包头市稀土开发区青工南路14号中地寅岗建设集团有限公司办公楼，中心坐标东经109°52'17.78"，北纬40°38'06.85"。本项目租用中地寅岗建设集团有限公司办公楼第2层，选址合理。 本项目为环境保护监测项目，属于科技服务业，根据《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正），本项目建设属于鼓励类。 （3）建设内容 建设内容为建筑面积1200m2的实验室业务科室，位于内蒙古自治区包头市稀土开发区青工南路14号中地寅岗建设集团有限公司办公楼2层，包括微生物室（食品）、样品室、天平室、感官室、理化室、小仪器室、理化前处理室（食品）、普通药品室、有毒药品室、原吸原荧室、消化室（食品）、气液相室（食品）、有机前处理室（食品）、嗅辨室、恒温恒湿室、天平室、小仪器室、样品室、小理化室、土壤前处理室、大理化室、危废暂存间、原子吸收室、微生物室（环境）、消化室（环境）、有机前处理室（环境）、无机前处理室（环境）、测油仪室、气液相室（环境）等科室。 3、环境质量现状和区域主要环境问题 （1）环境质量现状 包头市2018年SO2、NO2、PM10、PM2.5年均浓度分别为24μg/m3、39μg/m3、84μg/m3、39μg/m3；CO的24小时平均第95百分位数为2.3mg/m3，O3日最大8小时平均第90百分位数为156μg/m3；超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准限值的污染物为PM10、PM2.5，故项目所在区域为不达标区。根据《包头市大气污染现状分析及防治对策研究》中成果，城市扬尘污染是包头市PM10首要一次污染源；其次产业结构的重型化，决定了包头市的经济发展对能源的较大依赖性，燃煤产生的烟尘对颗粒物的贡献率达到40%；最后机动车尾气排放对包头市空气环境PM10、PM2.5的贡献率均达到10%以上。监测期间，评价区内NMHC的1小时平均浓度均满足《环境空气质量 非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012）中二级标准，HCl、H2SO4的1小时平均浓度和24小时平均浓度均满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）附录D 表D.1 其他污染物空气质量浓度参考限值。 办公楼东边界、包头稀土高新技术产业开发区税务局第1层、包头稀土高新技术产业开发区税务局第3层、包头稀土高新区公用事业管理处噪声监测值昼间为47.8～58.6dB（A），夜间为44.5～51.2dB（A），满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准要求。办公楼南边界、办公楼西边界、办公楼北边界、包头稀土高新园区劳动监察大队、高新区动物卫生监督所噪声监测值昼间为49.6～63.3dB（A），夜间为43.8～54.0dB（A），满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准要求。 根据现场勘察结果，实验室所在区域为已开发利用土地。周围地表植被类型主要为人工绿化植被，生物多样性较为单一，没有天然林、次生林等大型树木，生态系统稳定性较差，属城市生态环境。附近无珍稀濒危动、植物及特殊需要保护的动、植物资源。 （2）区域主要环境问题 根据现场勘察，评价区域内没有重点文物、自然保护区、珍稀动植物资源等重点保护目标。根据项目性质及周围环境特征，本次评价将评价区域内医院、学校、机关、居民小区等作为大气环境保护对象，实验室所在办公楼边界及200m范围内机关作为声环境保护对象。 3、拟采取环保措施的可行性 ① 废气治理措施 本项目试剂配制、化验分析等操作在通风厨或移动式集气罩下进行。酸雾废气经风机引入酸雾喷淋吸收塔进行处理，再通过楼顶设置的1根6m高排气筒排放，排放高度为15m。有机废气经风机引入UV光氧催化+活性炭吸附进行处理，再通过楼顶设置的1根6m高排气筒排放，排放高度为15m。 ② 废水治理措施 不涉及重金属试剂的实验材料清洗废水，排入本项目废水处理装置。经废水处理装置净化后出水、生活污水、纯水制备产生浓排水均排入中地寅岗建设集团有限公司办公楼配套建设的化粪池内，最终经管网进入万水泉水质净化厂处理。 ③ 噪声治理措施 实验室仪器、通风橱布置在室内，风机安装在符合隔振设计要求的混凝土基座上，并加装消声器，降噪效果为15～30dB（A）。 ④ 固体废物治理措施 实验室日常产生的废纸箱、废塑料等，以及未接触试剂仅进行物理分析的土壤样品，其性质与生活垃圾类似，依托中地寅岗建设集团有限公司办公楼配备的垃圾箱，由物业定期清理交由当地环卫部门处置。 实验室产生的废消耗品、实验废液、含重金属试剂的实验材料清洗废液等，根据《国家危险废物名录》，属于危险废物，根据其危险特性用专用密封容器分类收集至危险废物暂存间，暂存时间不超过0.5年，送有危险废物处置资质的单位统一处置，不外排。 生活垃圾依托中地寅岗建设集团有限公司办公楼配备的垃圾箱，由物业定期清理交由当地环卫部门处置。 4、项目对环境的影响 （1）环境空气影响分析 经预测可知，本项目实验废气非甲烷总烃最大落地浓度为0.4863μg/m3，占标率最大值为0.02%；硫酸最大落地浓度为0.4435μg/m3，占标率最大值为0.15%。因此，实验室通风厨实验废气不会对周围敏感目标产生明显影响。 （2）水环境影响分析 本项目废水全部妥善处置，不会对区域水环境产生明显不利影响。 （3）声环境影响分析 经预测分析，本项目运营后不会对周围声环境产生明显影响。 （4）固体废物影响分析 本项目产生的固废全部妥善处置，不会对环境产生不利影响。 5、总量控制分析 本项目不涉及总量控制指标。 6、工程可行性结论 内蒙古恒胜测试科技有限公司实验室建设项目的实施符合当前国家产业政策的要求。工程采取了完善的环保治理措施及污染控制措施，可实现各类污染物的稳定达标排放，不会对周围环境产生明显影响。因此，本评价从环保角度认为，项目的建设是可行的。 二、建议 为保护环境，最大限度减少污染物排放量和对周边环境的不利影响，针对项目特点，本评价提出以下要求和建议： （1）加强环保设施的运行管理、维护，确保环保设施高效、稳定运行； （2）强化危险废物的分类收集、暂存、转运等过程管理措施，做好清洁消毒工作，避免沿途遗洒； （3）对各类危险化学品严格管控，加强实验操作过程标准化要求。

预审意见： 公章 经办人 年月日 下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公章 经办人 年月日 审批意见： 公章 经办人： 年月日

注   释

一、本报告应附以下附件、附图:

附件1  环评委托书

附件2  房屋租赁合同

附件3  建设项目环境质量现状检测报告

附件4  选址意见书

附图1  项目地理位置图(应反映行政区划、水系、标明纳污口位置和地形地貌等)

附图2  项目平面布置图

附图3  项目周边关系图

附图4  环境质量现状监测布点图

附图5  环境保护目标分布图

附图6  包头市环境空气功能区划图

附图7  包头市声环境功能区划图

附图8  本项目与水源地准保护区关系图

二、如果本报告不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1—2项进行专项评价。

1.大气环境影响专项评价

2.水环境影响专项评价(包括地水和地下水)

3.生态影响专项评价

4.声影响专项评价

5.土壤影响专项评价

6.固体废物影响专项评价

以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。

# Text boxes

东

南

瑞捷汽车技术服务有限责任公司

包头稀土高新技术

产业开发区税务局

西

东方希望包头动物营养有限公司

北

内蒙古包钢和发稀土有限公司

青工南路

青工南路

希望路

样品预处理

采样 送样

实验分析

测定结果

样品

报告

客 户

溶剂挥发废气，酸、碱废液，有机废液、含重金属实验废液

废试剂、废玻璃、废包装等，检测废弃样品，重金属试剂的材料冲洗废水

实验室清洁

含有机溶液废水、不含重金属试剂的材料冲洗废水、器皿及材料清洗废水和最终清洗废水、经中和调节后的酸碱废液

挥发废气、噪声

废弃样品、酸碱废液

水处理装置

不含重金属清洗废水

格 栅

调节沉淀箱

中空丝膜超滤

依托化粪池

万水泉水质净化厂

栅渣

污泥

污泥